ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

V. ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ + ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА

- Для печати макет должен быть предоставлен только в формате CDR;

- Цветовая палитра CMYK;

- Без использования цветовых профилей;

- Размер макета в миллиметрах, сантиметрах, метрах (не в пикселях!);

- Макет подготовлен в размер, т.е. размер изображения должен соответствовать фактическому размеру продукции на выходе (1:1);

- Черный цвет по палитре CMYK: 40/40/40/100 (при использовании чистого черного 0/0/0/100 цвет будет не насыщенным);

- Все шрифты должны быть переведены в кривые;

- Изображение, которое требует дальнейшей вырезки может быть как векторным, так и растровым;

- Все используемые в файле растровые изображения должны быть хорошего разрешения, подготовлены в 300 dpi, не расплываться при приближении;

- Контур реза обязательно должен быть в векторном формате, сверхтонкий абрис, цвет CutContour;

- Все линии на контуре реза обязательно замкнутые, не должно присутствовать пересекающихся линий, сложных неровных углов с большим количеством узлов;

- Если изображение имеет цветной фон, он должен выходить за пределы контура реза по 1,5 мм. со всех сторон для мелких объектов, 2-3 мм. для крупных, т.к. при резке могут быть погрешности;

- Минимальная высота/ширина объектов в макете — 10 мм. (если объекты сложной формы, минимальный размер может увеличиться, уточняйте данный вопрос у нашего менеджера);

- Максимальный размер файла – 300 Мегабайт, для срочных заказов – 70 Мегабайт;

- Если файл не соответствует данным требованиям, менеджер может попросить доработать файл. Также если файл требует серьезной доработки, менеджер может назначить дополнительную плату за услуги дизайнера по доработке макета, заказчик оповещается заранее.

ЦВЕТОПРОБА:

- Цветопроба является действительной, если вы вернули данный экземпляр цветопробы с подписью и указанной на ней датой;

- Претензии по оттенкам цвета принимаются только согласно подписанной цветопробы;

- Цветопроба должна быть сделана не позднее, чем за 1 неделю до основного заказа.

Претензии к качеству и оттенкам цвета (без предварительно заказанной и утвержденной цветопробы)  не принимаются, т.к. изготавливая макет и не заказывая предварительную пробу, вы берете на себя ответственность за сам макет и результат.