Группа компаний «Экодрев-Тверь»

Адрес:  170024, г.  Тверь, пр-т  50 лет  Октября, д. 3Б

Тел.: (4822) 38-21-81;  38-21-82, тел./факс: (4822) 38-23-20

www.ekodrev.ru;        e-mail: ekodrev@bk.ru

| 20.03.2012 г. | Генеральному директору ООО "Первомайская Аграрная Компания", Штукину Владимиру Ивановичу, г.Ярославль |
| --- | --- |

Коммерческое предложение

на поставку участка сушки на 1,5-1,8 т/ч

1. Назначение участка сушки.

Участок сушки предназначен для сушки мелкофракционных деревоотходов и измельченной травы.

Основное сырье – опилки, стружка, мелкая щепа или трава.

2. Основные технические характеристики.

- Производительность испаренной влаге.......................................................................2 т/ч

- Сырье..............................................................................опилки, стружка, щепа (до 20 мм)

- Максимальная влажность сырья относительная....55 % (абсолютная влажность 122 %)

- Потребность в сырье при его относительной влажности 50 %..................................4 т/ч

- Необходимая площадь для установки.................................................................. 18 х 6,5 м

- Необходимая высота для установки..............................................................................7,0 м

- Установленная электрическая мощность.................................................................65,3кВт

- Потребляемая электрическая мощность..................................................................45,7 кВт

- Непосредственно обслуживающий персонал.......................................2 человека в смену

Рис.1. Участок сушки на базе барабана АВМ-0,65.

## 2. Состав и стоимость оборудования.

| № | Характеристика оборудования, материалов | Един. изм. | Кол-во | Эл. мощ. | Стоимость, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на ед. изм. | общая |
| 1 | Теплогенератор ТГ-1,2 | шт | 1 | 15,4 | 668 460 | 668 460 |
| 2 | Газоход соединительный ТГ-1,2 – АВМ-0,65 в комплекте с теплоизоляцией и растопочной трубой с шибером (газоход и шибер из жаропрочной стали) | шт | 1 | - | 146 500 | 146 500 |
| 3 | Оперативный механизированный бункер ОМБ-2,3 | шт | 1 | 2,2 | 142 680 | 142 680 |
| 4 | Транспортер двуцепной узкий для АВМ-0,65 | шт | 1 | 2,2 | 145 480 | 145 480 |
| 5 | Сушильный барабан АВМ-0,65 | шт | 1 | 2,2 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 6 | Газоход соединительный АВМ-0,65 – Д-2000 | комп | 1 | - | 36 520 | 36 520 |
| 7 | Циклон Д-2000 со шлюзовым питателем Д-600 | шт | 1 | 1,1 | 324 500 | 324 500 |
| 8 | Газоход соединительный Циклон-2000-Дн-10 | комп | 1 | - | 57 420 | 57 420 |
| 9 | Шибер регулирующий с электроприводом | шт | 1 | 0,1 | 35 030 | 35 030 |
| 10 | Дымосос ДН-10 (30 кВт) | шт | 1 | 30 | 130 900 | 130 900 |
| 11 | Пневмопровод | комп | 1 | - | 36 950 | 36 950 |
| 12 | Циклон Д-800Ш (со встроенным вентилятором и шлюзовым питатель Д-300) | шт | 1 | 8,6 | 126 610 | 126 610 |
| 13 | Циклон Д-800Ш-01 (без вентилятора и шлюзовым питателем Д-300). | шт | 1 | 1,1 | 106 870 | 106 870 |
| 14 | Бункер гранулятора механизированный 4 м3 с крышкой | шт | 1 | 2,2 | 151 700 | 151 700 |
| 15 | Система управления ГТД-1,2 | шт | 1 |  | 128 960 | 128 960 |
| 16 | Щит управлениябарабаном АВМ-0,65, циклоном Д-2000 и шлюзовым питателем Д-600 | комп | 1 | 0,1 | 208 000 | 208 000 |
| 17 | Шкаф управления циклонами Д-800Ш и Д-800Ш-01 | комп | 1 | 0,1 | 43 500 | 43 500 |
| ИТОГО: | 65,3 |  | 3 940 080 |

Все цены включают НДС 18%

| № | Характеристика оборудования, материалов | Стомость, без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шеф-монтаж | 197 000 |
| 2 | Пуско-наладка оборудования | 197 000 |
| ВСЕГО: | 394 000 |
| ИТОГО: | 4 334 080 |

3. Описание работы, схема участка.

Мелкофракционное сырье подается в бункер сушильного барабана и в бункер теплогенератора.

В теплогенераторе топливо, сгорая, образует сушильный агент, который подается в сушильный барабан. В сушилке сырье высыхает до влажности 8-10 % и удаляется из нее циклоном пневмотранспорта со встроенным вентилятором.

В циклоне пневмотранспорта высушенное сырье отделяется от отработанного сушильного агента и через шлюзовый питатель подается на потребителя.

Рис.2. Фото сушильного барабана АВМ-0,65.

Рис.3: общий вид участка сушки

1-бункер, 2-теплогенератор, 3-транспортер загрузки сырья, 4-сушильный барабан, 5-циклон

- Принцип действия.

4.1. Древесное сырье.

Технология сушки древесного сырья довольно широко известна и используется во всем мире. Большая часть технологического сырья - это отходы лесо- и деревопереработки хвойных и лиственных пород - опилки, стружка, щепа естественной влажности 50-60%. Поэтому процесс сушки является необходимой составляющей подготовки древесных отходов перед гранулированием.  Допустимый размер отходов (щепы) не более 50x50x10 мм.

Сушка опилок происходит внутри вращающегося барабана с использованием сушильного агента, который образуется в теплогенераторе ТГ-1,2(1). Топливом теплогенератора ТГ-1,2 (1) являются опилки, стружка, щепа, максимальной фракцией 50 мм и влажностью до 55%.  Устройство смешения в теплогенераторе ТГ-1,2(1) установлено на топке и выполняет функцию приготовления сушильного агента путем смешения топочных газов с воздухом. Автоматика регулирования управляет устройством смешения таким образом, что пропорция топочных газов и воздуха обеспечивает необходимую температуру сушильного агента. Топка теплогенератора ТГ-1,2(1) механизированная, со шнековой топливо-подачей, принудительным распределенным первичным и вторичным дутьем. Топка оборудована датчиком уровня топлива, поэтому подача топлива в топку автоматическая. За счет тангенциального вторичного дутья достигается высокая полнота сгорания, а следовательно высокий КПД топочного устройства. Тангенциальное дутье организует циклонное движение газов, в результате чего топка имеет функцию золоочистки с коэффициентом эффективности 60 %.

Сушильный агент и влажное сырье соединяются в барабане. Внутри по периметру барабана АВМ-0,65(5) расположены лопатки, по мере вращения захватывающие и пересыпающие материал. В то же время, вдоль оси внутри барабана продувается горячий воздух. Таким образом сырые опилки подаются в один конец барабана, непрерывно перемещиваются в потоке горячего воздуха и перемещаются, по мере подсыхания, к противоположному концу, откуда происходит их выгрузка. Таких проходов - 3, так как внутри барабан АВМ-0,65(5) расположены 2 дополнительных контура.

Дымосос Дн-10 (10) создает разряжение в топке теплогенератора ТГ-1,2 (1) и в барабане АВМ-0,65(5). За счет разряжения происходит перемещение сухого сырья и сушильного агента.

В циклоне Д-2000(7) отработанный сушильный агент отделяется от сухого сырья. Готовый высушенный материал по системе пневмотранспорта(11,12,13) поступает в механизированный бункер гранулятора 4 м3 (14).

4.2. Витаминная мука.

Витаминная мука – натуральная витаминная добавка в комбикорма сельскохозяйственных животных произведенная из травы или хвои, высушенной при высокой температуре и размолотой в муку. Для удобства транспортировки и хранения размолотую  муку гранулируют. Конечный продукт – травяные гранулы.

Данная технология приготовление сухих зеленых кормов методом искусственной сушки обеспечивает сохранность до 95% питательных веществ содержащихся в растениях и позволяет значительно повысить показатели продуктивности животноводства.

Вывезенная с лесосеки еловая лапка поступает на участок измельчения  ____.

Из дробилки ______ размельченная смесь из хвои и кусочков древесины подается в бункер накопитель ОМБ-2,3(3), а из него по двухцепному транспортеру (4) в сушильный барабан АВМ-0,65(5). В качестве агента сушки используются дымовые газы, получаемые в топке теплогенератора ТГ-1,2(1) при сжигании предварительно измельченных лесосечных отходов (откомлевок, дров, вершинника и т. д.). Высушенная хвоя с потоком горячих газов поступает  в циклон Д-2000 (7), где отделяется от сушильного агента. В циклоне она падает вниз и по системе пневмотранспорта (11,12,13) поступает в механизированный бункер гранулятора 4 м3 (14).

Температура агента сушки регулируется добавлением определенной дозы наружного воздуха. При большей влажности хвои (после дождя, снегопада) температура агента сушки должна быть выше, и наоборот. Температура дымовых газов и продолжительность сушки хвои регулируется вентилятором. Ослабление тяги уменьшает скорость потока горячих газов и увеличивает время пребывания хвои в сушилке.Мука в этом случае получается более сухой. При увеличении тяги хвоя быстрее проходит сушильные колонны и получается более влажной. Важно установить оптимальный режим тяги и скорости потока дымовых газов с учетом влажности поступающей в сушку хвои, это позволяет сделать шит управления, на экране которого отображаются основные параменты.

Готовое высушенное сырье поступает на участок гранулирования.

              - 5. Порядок оплаты, срок поставки, гарантийное обслуживание

Срок изготовления 6-12 недель.

Оплата:

1. за оборудование: 70 % предоплата, 30 % по готовности оборудования. (возможен вариант 40%-30%-30%).

2. за услуги шеф-монтажа и пуско-наладки: 50% предоплата, 50 % после подписания акта выполненных работ.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

Послегарантийное обслуживание.

### 6. Дополнительные услуги

Осуществляем доставку а/м или ж/д транспортом, монтаж, шеф-монтаж, пуск и наладку оборудования.