№ заказа: ____________

| № | Наименование продукции, размер | Обивка | Материал: вид, цвет | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф №3 (4-х створчатый) |  |  |  |

Каннелюры, бруски под петли и направляющие уже закреплены на боковых стенках (поз.1, поз.2)

| Присоединить боковые стенки (поз.1, поз.2) к дну (поз.3) и к крышке (поз.4) евровинтами 6х50, подогнав все отверстия. Установить: перегородку (поз.5), закрепить евровинтами 6х50 к боковым стенкам (поз.1, поз.2); перегородки (поз.6), закрепить евровинтами 6х50 к крышке (поз.4) и перегородке (поз.5); перегородки (поз.7), закрепить евровинтами 6х50 к дну (поз.3) и уголками к перегородке (поз.5). Горб (поз.8) присоединить саморезами 3,5х32 с внутренней стороны к каннелюрам. Установить ребро жёсткости (поз.9), закрепить евровинтами 6х50 в готовые отверстия. Каблуки (поз.13) присоеденить к дну (поз.3) саморезами 3,5х50. Заднюю стенку (поз.10) присоединить гвоздями 1х20. Саморезами 3,5х50 закрепить багеты (поз.11). | Установить направляющие на боковые стенки (поз.1, поз.2) (к брускам) и на перегородки (поз.7), закрепив саморезами 3,5х16. Установить ящики (поз.15). Петли к фасадам (поз.14) присоединить саморезами 3,5х16 в готовые отверстия. Установить фасады (поз.14) на боковые стенки (поз.1, поз.2) (к брускам) и на перегородки (поз.6), подогнав отверстия, закрепить саморезами 3,5х16. Важно – фасады с полунакладными петлями крепятся на перегородки (поз. 5). Установить ручки на фасады (поз.14), закрепить винтами М4х20 , на ящики (поз.15), закрепить винтами М4х35 | Вставить полкодержатели в соответствующие отверстия, установить полки (поз.12). Присоединить саморезами 3,5х16 штангодержатели, в готовые отверстия, установить штангу. |
| --- | --- | --- |

| Комплектация | Количество, шт | Комплектация | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Стенка левая | 1 | Евровинт 6х50 | 43 |
| Стенка правая | 1 | Уголок | 9 |
| Дно | 1 | Гвоздь 1х20 | … |
| Крышка | 1 | Полкодержатель | 48 |
| Перегородка горизонтальная | 1 | Штанга | 1 |
| Перегородка вертикальная | 2 | Штангодержатель | 2 |
| Перегородка вертикальная | 3 | Петля накладная | 8 |
| Горб | 1 | Петля полунакладная | 8 |
| Ребро жёсткости | 1 | Саморез 3,5х16 | … |
| Задняя стенка | 1 | Саморез 3,5х32 | … |
| Багет | 2 | Саморез 3,5х50 | … |
| Полка | 8 | Ручка | 8 |
| Каблук | 6 | Винт М4х20 | 8 |
| Фасад | 4 | Винт М4х20 | 8 |
| Ящик | 4 | Заглушка мебельная | 43 |