Инструкция по сборке «Шкаф №6 с антресолью (2-х створчатый)»

| Комплектация | Количество, шт |
| --- | --- |
| Стенка левая | 1 |
| Стенка правая | 1 |
| Дно | 1 |
| Крышка | 1 |
| Перегородка | 1 |
| Полка | 5 |
| Задняя стенка | 1 |
| Подиум | 4 |
| Ребро жёсткости | 1 |
| Фасад | 2 |
| Стенка левая | 1 |
| Стенка правая | 1 |
| Дно | 1 |
| Крышка | 1 |
| Полка | 1 |
| Стенка задняя | 1 |
| Фасад | 2 |
| Евровинт 6х70 | 6 |
| Евровинт 6х50 | 28 |
| Уголок | 8 |
| Гвоздь 1х20 | … |
| Полкодержатель | 36 |
| Штанга | 1 |
| Штангодержатель | 2 |
| Петля накладная | 12 |
| Саморез 3,5х16 | … |
| Саморез 3,5х19 | … |
| Ручка | 4 |
| Винт М4х20 | 8 |
| Заглушка мебельная | 34 |
| Межсекционные стяжки | 2 |

Порядок сборки шкафа

- Присоединить боковые стенки (поз.1,  поз.2) и перегородку (поз.5) к дну (поз.3) и к крышке (поз.4) евровинтами 6х50, подогнав все отверстия. Установить ребро жёсткости (поз.9), закрепить евровинтами 6х50 в готовые отверстия. Заднюю стенку (поз.7) присоединить гвоздями 1х20. К дну (поз.3) присоеденить, саморезами 3,5х19, уголки, установить подиум (поз.8), закрепив саморезами 3,5х19 к уголкам.

- Петли к фасадам (поз.10) присоединить саморезами 3,5х16 в готовые отверстия. Установить фасады (поз.10) на шкаф, подогнав отверстия, к боковым стенкам (поз.1, поз.2), закрепить саморезами 3,5х16. Установить ручки на фасады (поз.10), закрепить винтами М4х20.

- Вставить полкодержатели в соответствующие отверстия, установить полки (поз.6). Присоединить саморезами 3,5х16 штангодержатели, в готовые отверстия, установить штангу.

Порядок сборки антресоли

- Присоединить боковые стенки (поз.11,  поз.12) к дну (поз.13) евровинтами 6х50 и к крышке (поз.14) евровинтами 6х70, подогнав все отверстия. Заднюю стенку (поз.16) присоединить гвоздями 1х20. Вставить полкодержатели в соответствующие отверстия, установить полку (поз.15).

- Петли к фасадам (поз.17) присоединить саморезами 3,5х16 в готовые отверстия. Установить фасады (поз.17) на антресоль, подогнав отверстия, к боковым стенкам (поз.11, поз.12), закрепить саморезами 3,5х16. Установить ручки на фасады (поз.17), закрепить винтами М4х20

- Установить антресоль на шкаф, подогнав отверстия, закрепить межсекционными стяжками.