ATLANTIC ONDEO 15 AS

Компактный электрический водонагреватель ATLANTIC ONDEO предназначен для установки над, или под мойкой, в зависимости от исполнения, и позволяет обеспечить горячей водой одну точку водоснабжения. Благодаря компактным размерам водонагреватель удобно располагается в кухонной мебели.

В конструкции водонагревателя используется медный ТЭН.  Магниевый анод применяется как основная защита  рабочего бака и нагревательного элемента от коррозии.  Для дополнительной защиты французские  инженеры  разработали уникальную  технологию  - Ohmic Protection (O’Pro). В каждом водонагреватели серии ONDEO между ТЭНом и  магниевым анодом установлено устройство,  которое  позволяет продлить срок службы магниевого анода в 2 раза.  Данная технология позволяет экономить на техобслуживании и проводить его только один раз в год. Медный нагревательный элемент мощностью 2000 Вт обеспечивает нагрев полного бака воды всего за 28 минут без перегрузки электросети.

Внутренний бак водонагревателя дополнительно защищает высококачественная эмаль, содержащая цирконий.

Дизайн водонагревателя позволит ему гармонично вписаться в Ваш интерьер, а абсолютно бесшумная работа  и внешняя регулировка температуры делают  эксплуатацию водонагревателя комфортной.

Гарантия производителя на рабочий бак водонагревателя серии ATLANTIC ONDEO составляет 5 лет, на электрическую часть - 2 года.

Особенности:

- Предохранительный клапан, диэлектрическая муфта

- Система дополнительной антикоррозионной защиты O`Pro, снижающая  интенсивность расхода магниевого анода и, следовательно, увеличивающая срок его активной работы по защите внутреннего бака от коррозии

- Магниевый анод

- Индикатор нагрева

- Экологически безвредная пенополиуретановая изоляция

- Патрубки подачи  холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали

- Термостат с защитой от перегрева

- В комплекте идет кабель, вилка

Технические характеристики:

| Объем, л | 15 |
| --- | --- |
| Мощность ТЭНа, Вт | 2000 |
| Нагревательный элемент | медный ТЭН |
| Габариты с креплением (ВхШхГ), мм | 396х367х324 |
| Установка | вертикальная, над мойкой |
| Вес, кг | 8.1 |
| Гарантия на рабочий бак, лет | 5 |
| Регулятор температуры | внешний (на корпусе) |
| Максимальная температура нагрева, ⁰С | 63 ± 3 |
| Напряжение, В | 230 |
| Модель | ATLANTIC ONDEO 15 AS |
| Время нагрева от ΔT=50⁰C , мин | 28 |
| Время нагрева от ΔT=30⁰C , мин | 20 |
| Тепловые потери при 63⁰C, кВт·ч/24 ч | 0.46 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Класс защиты | IP 24 |
| Тип управления | внешний (на корпусе) |
| Материал внутреннего бака | сталь |
| Форма | призма/узкий |
| Цвет | Белый |
| Гарантия на электрическую часть, лет | 2 |

Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=6LFSyu58DDI

Информационная  поддержка по всей территории России  – 8-800-100-21-77  http://atlantic-niemen.ru