ATLANTIC STEATITE SLIM, 80 литров

STEATITE SLIM объемом 80 литров –  водонагреватель  компактных размеров с диаметром  внешнего бака  всего 380 мм, что позволяет устанавливать его в узких нишах или использовать как встроенное оборудование. За счет уменьшенного зеркала смешивания потребитель получает + 30% горячей воды по сравнению с моделями обычного диаметра.

В конструкции водонагревателя используется уникальный «сухой» стеатитовый ТЭН, разработанный инженерами французской компании ATLANTIC. Компания ATLANTIC  первой применила  технологию керамических нагревательных элементов (ТЭНов)  в бытовых приборах. «Сухой» стеатитовый ТЭН  не контактирует с водой, он защищен стальной эмалированной колбой. Благодаря этому  бак водонагревателя максимально защищен от коррозии и от накипи.  Для дополнительной защиты от коррозии и минеральных отложений в водонагревателях данной серии применяют магниевый анод, который имеет увеличенный срок эксплуатации. Использование стеатитового ТЭНа и магниевого анода продлевают   срок службы водонагревателя и позволяют существенно  снизить затраты на техобслуживание.  В отличии от моделей традиционной конструкции, проводить техобслуживание  нужно 1 раз в два года. При мощности ТЭНа   - 2,1 кВт - водонагреватели серии STEATITE SLIM очень продуктивны: объем 80л  при вертикальном размещении бака нагревается  до 63°C всего за 132 минут. При этом затраты электроэнергии на 1 цикл нагрева воды составят около 4,6кВт·ч. За счет использования закрепленного под углом стеатитового «сухого» нагревательного элемента, модель STEATITE SLIM можно устанавливать вертикально и горизонтально.

Внутренний бак водонагревателя дополнительно защищает высококачественная эмаль, содержащая цирконий. Все водонагреватели серии STEATITE SLIM имеют плотный слой пенополиуретановой изоляции, что позволяет свести тепловые потери всего к  5-6°C в сутки и  сохранить воду горячей в течение очень длительного времени. Встроенный сверхточный капиллярный термостат с точностью до 1°C определяет температуру нагревания воды, что позволит Вам  экономить до 15% электроэнергии.

Современный дизайн водонагревателя позволит ему гармонично вписаться в Ваш интерьер, а абсолютно бесшумная работа делает  эксплуатацию водонагревателя комфортной.  STEATITE SLIM объемом 80 литров идеально подойдет для семьи из 2-3-х человек.

Гарантия производителя на рабочий бак водонагревателя составляет 7 лет, на электрическую часть - 2 года.

Технические характеристики:

Модель  	080D325-2-BC

Объем  	80л

Мощность ТЭНа 	2100 Вт

Нагревательный элемент  	 «сухой»  стеатитовый ТЭН

Регулятор температуры  	под крышкой

Напряжение 	220В

Максимальная температура нагрева  	63 ± 3 0C

Время нагрева от 15 до 63 0С  	V132/H106 мин

Рабочее давление  	8  бар

Тепловые потери  при 630C  	V1,41/H166 кВт·ч/24 ч

Класс  защиты   	IP 24

Установка  	вертикальная/горизонтальная

Тип управления 	механический

Материал внутреннего бака 	сталь

Форма 	цилиндрическая

Особенности:

- Ручка регулировки температуры

- Предохранительный клапан, диэлектрическая муфта

- Магниевый анод

- Индикатор нагрева

- Экологически безвредная пенополиуретановая изоляция

- Патрубки подачи  холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали

- Термостат c защитой от перегрева

- В комплекте идет кабель

Габариты, цвет,вес:

Габариты (ВхШхГ)  	1184х380х400 мм

Вес  	26 кг

Цвет  	белый

Гарантия:

Гарантия на электрическую часть		      2  года

Гарантия на рабочий бак 			      7 лет