ATLANTIC EXCLUSIVE VSRS 300L

Водонагреватель ATLANTIC EXCLUSIVE  объемом 300 литров предназначен для установки на объектах с высоким уровнем потребления горячей воды. Данная модель идеально подойдет для мини-гостиниц, кафе, пиццерии, SPA-комплекса или медицинского учреждения. Нагревательный элемент повышенной мощности обеспечивает быстрое и равномерное прогревание воды и высокую производительность. Возможно присоединение оборудования к сети электропитания с напряжением 220 В или 380 В.

В конструкции водонагревателя используется уникальный «сухой» стеатитовый ТЭН, разработанный инженерами французской компании ATLANTIC. Компания ATLANTIC  первой применила  технологию керамических нагревательных элементов (ТЭНов)  в бытовых приборах.  «Сухой» стеатитовый ТЭН  не контактирует с водой, он защищен стальной эмалированной колбой. Благодаря этому  бак водонагревателя максимально защищен от коррозии и от накипи.  Для дополнительной защиты от коррозии и минеральных отложений в водонагревателях данной серии применяют магниевый анод, который имеет увеличенный срок эксплуатации. Использование стеатитового ТЭНа и магниевого анода продлевают   срок службы водонагревателя и позволяют существенно  снизить затраты на техобслуживание.  В отличие от моделей традиционной конструкции, проводить техобслуживание  нужно 1 раз в два года. Модель ATLANTIC EXCLUSIVE  объемом 200 литров оснащена мощным ТЭНом в 3000 Вт, с помощью которого объем в 300л нагревается до 63°C за 346 минут.

Внутренний бак водонагревателя дополнительно защищает высококачественная эмаль, содержащая цирконий. Все водонагреватели серии ATLANTIC EXCLUSIVE  имеют плотный слой пенополиуретановой изоляции, что позволяет свести тепловые потери всего к  5-6°C в сутки и  сохранить воду горячей в течение очень длительного времени. Встроенный сверхточный капиллярный термостат с точностью до 1°C определяет температуру нагревания воды, что позволит Вам  экономить до 15% электроэнергии.

Гарантия производителя на рабочий бак водонагревателя составляет 7 лет, на электрическую часть - 2 года.

Особенности:

- Предохранительный клапан, диэлектрическая муфта

- Магниевый анод

- Индикатор нагрева

- Экологически безвредная пенополиуретановая изоляция

- Патрубки подачи  холодной и отбора горячей воды из нержавеющей стали

- Термостат c защитой от перегрева

Технические характеристики:

| Модель | VSRS 300L |
| --- | --- |
| Объем, л | 300 |
| Мощность ТЭНа, Вт | 3000 |
| Нагревательный элемент | «сухой» стеатитовый ТЭН |
| Регулятор температуры | под крышкой |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Максимальная температура нагрева, ⁰С | 63 ± 3 |
| Время нагрева от 15 до 63⁰С, мин | 346 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Тепловые потери при 63⁰С, кВт·ч/24 ч | 2.5 |
| Класс защиты | IP 24 |
| Установка | вертикальная |
| Тип управления | механический |
| Материал внутреннего бака | сталь |
| Форма | цилиндрическая |
| Габариты (ВхШхГ),мм | 1761х575х598 |
| Вес, кг | 73 |
| Цвет | белый |
| Гарантия на электрическую часть, лет | 2 |
| Гарантия на рабочий бак, лет | 7 |