Вышки передвижные

Предназначены для выполнения отделочных, монтажных и ремонтных работ, как снаружи, так и внутри помещений, в качестве средств подмащивания.

Техническое описание

За основу конструкции принята Вышка Главмосстроя, представляющая собой легкую каркасную пространственную систему, состоящую из отдельных взаимозаменяемых плоских секций (рамок), которые собираются в шахматном порядке на опорной тележке.

Для изготовления элементов Вышки применяются стальные трубы, а для настилов – доски обрезные хвойных пород.

По размерам в плане вышки изготавливаются 3-х типоразмеров: 2,0х2,0; 1.2х1,2; 2,0х1,2 (на рисунке показана Вышка 2,0х2,0). Соответственно для сборки всех типоразмеров Вышек используется два вида рамок, с помощью которых Вышки трансформируются в любой из указанных типоразмеров.

Во избежание качки во время производства работ основание Вышки оснащено винтовыми опорами.

Технические характеристики

Высота рабочего яруса                           0,85 м

Размеры рабочей площадки                   2,0х2,0

2,0х1,2

1,2х1,2

Допускаемая нагрузка                            200 кг\м кв

Толщина деревянного настила              40 мм