Эсром (Esrom)

Эсром это датский полутвердый зрелый сыр. Он относится к типу сыров с “красной обмазкой” и инспирирован французским Порт Салют (Port Salut).

Корка Эсрома эластичная, с цветом “красной обмазки” от желтого до оранжевого. “Красную обмазку” перед использованием воска, пластика или алюминиевой фольги может смываться.  Тело сыра мягкое, цвет от светло-желтого до красного. Многочисленные мелкие неравномерно распределенные глазки. Эсром формуется в виде головок весом 0.25, 0.5 и 1.3 кг. Высота головок 4-6 см, длина - вдвое больше высоты. Эсром имеет характерный аромат “красной обмазки”, а именно кисловатый и мягкий. В процессе созревания аромат “обмазки” будет все более преобладающим.

Технология

Молоко

Тепловая обработка

Культура

Предварительное созревание

Сычужный фермент

Разрезание

Предварительное

размешивание

Используется цельное молоко высокого качества.

Пастеризация при 72(С в течение 15 секунд. Затем молоко охлаждается до 32(С.

Сухо-замороженные DVS	                CH-N 11, Fl-Da N,

CH-N 19 или DCC-240

300-500u/5000 л

или

Замороженные DVS	                            CH-N 11, Fl-Da N,

CH-N 19 или DCC-240

0.006-0.01%

30-45 минут.

Рекомендуются следующие типы сычужного фермента (на 100 л молока):

20-40 мл Standard 190 или CHY-MAX Plus или 2-4 гр СHY-MAX Powder Plus от Кр.Хансен. Сгусток образуется в течение 30-45 минут.

Сгусток разрезается на кубики размером  7-10 мм.

Сгусток медленно размешивается в течение 15-20 минут.

Промывание

Формование

Прессование

Соление

Созревание

Упаковка

Сливается примерно 25-30% сыворотки и сгусток размешивается в течение 10-15 минут. Добавляется приблизительно 25-30% (от первоначального объема) горячей воды (около 60(С). Температура сгустка должна быть 37-40(С, в зависимости от желаемой влажности конечного продукта. После достижения заданной температуры сгусток размешивается еще 15-30 минут.

Смесь сырного зерна и сыворотки помещается на вибрационное сито или сепарационную ленту (для отделения сыворотки), откуда сгусток переносится в перфорированные формы.

Спустя 1-2 минуты после заполнения, формы переворачиваются, а затем легко прессуются в течение 10-30 минут. Впоследствии, после прессования, формы можно переворачивать 1-3 раза.

При рН 6.0-5.8 сыр охлаждается в холодной воде, где остается до следующего утра, после чего переносится в ванну с рассолом.

Рассол 20-22(Ве, температура 12-15(С. Следует стремиться к 4% соли в жидкости.

Две недели при 16-18(Си  влажности 80-90%. Вторая комната хранения - 1 неделя, 13-15(С, влажность 80%. В процессе созревания сыр обрабатывается культурами “красной обмазки” (концепция SWING от Хр.Хансен), напримет BL-2.

Рекомендуются алюминиевая фольга/станиоль и/или пластиковые пакеты.