Чеддер (Cheddar)

Чеддер – один из наиболее широко выпускаемых сыров. Первоначально он производился только в Великобритании, но сегодня его делают по всему миру, преимущественно в Австралии, Канаде, Ирландии, Новой Зеландии и США. Во всех этих странах соблюдаются, с незначительными модификациями, основные правила производства данного типа сыра.

Цвет сыра может быть от бледно-кремового до темно-желтого. В некоторых случаях, для придания сыру оранжевого/красного цвета, добавляется краситель аннато. Структура крепкая и плотная, сыр не крошится при нарезке. Большая часть сыра продается после 3-5 месячного созревания, и такой сыр очень мягкий. Зрелый сыр  созревает в течение 9-12 месяцев и имеет пикантный аромат с отчетливой остротой.

В данном рецепте описана традиционная процедура производства Чеддера. Производители, делающие  сыр в больших количествах, используют  специально разработанное автоматическое оборудование.

Технология

Молоко

Тепловая обработка

Добавки

Культура

Используется стандартизированное молоко высокого качества с соотношением казеин/жир 0.70.

Пастеризация при 72(С в течение 15 секунд. Затем молоко охлаждается до 30-32(С.

475-600 мл Аннато А320WS от Хр.Хансен на 5000 л молока. Используется только при желании окрашивания сыра.

Сухо-замороженные DVS	       R-704, R-707 или R-708

500-700u/5000 л

RSF-742 или RSF-736

350-450u/5000 л

Замороженные DVS		       R-604, R-607 или R-608

0.01-0.014%

RST-643 или RST-676

0.0065-0.0085%

Культивированное молоко до внесения сычужного фермента созревает 30-50 минут.

Для изменения аромата сыра в молоко до внесения фермента можно добавить Flavor Control Cultures от Кр.Хансен (эти культуры на производят газ, поэтому вносятся только вместе с обычными культурами).

Замороженные DVS			CR-210 или CR-213

1 u/кг сыра

Сычужный фермент

Разрезание

Ошпаривание

Размешивание

Чеддеризация

Размалывание

Соление

Могут быть рекомендованы следующие типы сычужного фермента (на 100 л молока):

20-40 мл Standard 190 или CHY-MAX Plus от Кр.Хансен или 2-4 гр CHY-MAX Powder Plus. Сгусток формируется за 30-45 минут.

Сгусток разрезается на кубики размером 5 х 5 мм.

Температура повышается до 38-40(С на период 40-50 минут.

Сгусток и сыворотку размешивают в течение 30-50 минут, в зависимости от желаемой влажности сыра.

Сгусток и сыворотка разделяются и сгусток оставляется для сплавления. После этого сгусток является “чеддеризованным”. Традиционно в процесс включается разрезание сплавленного сгустка на блоки. Эти блоки переворачиваются каждые 10-15 минут.

После того, как кислотность сыворотки блоков достигает рН 5.5-5.6, сгусток размалывается (обычно 4 часа 30 минут после добавления сычужного фермента).

Размалывание заключается в разрезании больших блоков на кусочки размером с палец.

В сгусток добавляется приблизительно 2% соли. Это должно дать 1.6-1.8% концентрацию соли в сыре.

10-20 дней при 5(С. Влажность 85-90%.