ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« ЯРОСЛАВСКОЕ БИОТОПЛИВО »

ООО «ЯРБИОТОП»

150010, РОССИЯ, ЯРОСЛАВЛЬ,

2-я транспортная улица, дом 64, строение 3

ТЕЛЕФОН: +79622011718, E-MAIL: info@yarbiotop.com

РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

«22» февраля 2017 г.                                                                       г. Ярославль

ООО «Ярославское Биотопливо» предлагает к реализации проект глубокой переработки отходов лесозаготовки и деревопереработки в виде утилизации древесных отходов, их переработки и организации производства из них экологически чистого древесного биотоплива – топливные гранулы или топливные брикеты, производительностью – до 1000 кг/час.

Сырьем для изготовления топливных гранул и топливных брикетов служит горбыль, рейка или измельченная опилка, стружка и щепа до фракции древесной муки, с влажностью не более 10 %, без добавления коры и вредных связующих веществ.

Гранулы представляют собой цилиндры, длиной от 0,5 до 30 мм, диаметром 6 или 8 мм, светло-желтого цвета, глянцевого вида.

Брикеты представляют собой восьмигранник цилиндрической формы с отверстием внутри,  длиной 230-250 мм, диаметром 65 мм, темно-коричневого цвета, обозженные снаружи и внутри.

В комплект поставки входит оборудование от разных производителей с показателями оптимальной производительности, наилучшего качества и цены:

- Рубильно-измельчительный комплекс BD-BX216, РМ-55Р, ДМИ-2 или ДМИ-4, склад «Подвижное дно»;

- Сушильный комплекс АВМ-0,65 с теплогенератором или ДСК-1000 с теплогенератором;

- Комплекс прессования ЛШП-2 вариант №1;

- Комплекс гранулирования ZLSP – 400B R-Type или 550B R Type.

В состав рубильно-измельчительного комплекса входит:

- Рубильная машина BD-BX216 или РМ-55Р в комплекте с 2-мя транспортерами и 2-мя комплектами быстро изнашиваемых частей;

- Измельчитель ДМИ-2 или ДМИ-4 в комплекте с бункером накопителем на 2,3 м3, щитом управления и транспортером шнековым подачи сырья;

- Склад Подвижное дно» для сушильного комплекса и теплогенератора до 15 м3 одновременной загрузки с подающими  и снимающими транспортерами;

- щит управления рубильно-измельчительным комплексом с комплектом кабельного хозяйства.

В состав сушильного комплекса входит:

- Теплогенератор ТГ-1000 с защитным экраном, вентилятором поддува топки и системой противопожарной безопасности;

- Бункер накопитель на 2,3 м3;

- Транспортер ленточный или скребковый или шнековый для подачи исходного сырья;

- Воздуховод теплогенератора с аварийным выбросом тепла;

- Предтопок с системой искрогашения и с золоуловителем;

- Сушильный барабан АВМ-0,65 в комплекте;

- Воздуховод с металлоуловителем от сушильного барабана к циклону;

- Циклон с вытяжным вентилятором и шлюзовым питателем;

- Дробильно-сушильный комплекс ДСК-1000 (диспергатор) в комплекте: транспортер шнековый с бункером накопителем, воздуховоды, система циклонов для отделения готового сырья от влаги и пыли:

- Щит управления сушильным комплексом.

В состав комплекса прессования входит:

- Пресс экструдерный (1000 кг/час) с комплектом быстроизнашиваемых частей;

- Шнек подачи готового сырья;

- Бункер накопитель готового сырья на 2,3 м3 с мешалкой;

- Транспортер шнековый;

- Щит управления комплексом прессования с комплектом кабельного хозяйства;

- Автомат торцовки топливных брикетов;

- Компрессор в комплекте с дополнительным оборудованием (опция);

- Система аспирации древесной пыли и вытяжка паров экструдера (опция).

В состав комплекса гранулирования входит:

- комплекс гранулирования ZLSP-400B R-Type – 2 комплекта с запасными комплектами матриц и роликов 6 и 8 мм;

- автоматическая система взвешивания и упаковки гранул;

- бункер-накопитель готового сырья – 2,5 м3 с мешалкой;

- транспортеры скребковые, ленточные и шнековые с регулируемой скоростью подачи;

- охладитель гранул с циклоном, вибро-ситом и аспирационной установкой;

- шнековые транспортеры подачи готового сырья с регулируемой скоростью подачи;

- щит управления с комплектом кабельного хозяйства на весь комплекс гранулирования;

В качестве реализации проекта глубокой переработки отходов леса наша компания предлагает следующие услуги:

- подбор и комплектация производства необходимым оборудованием, узлами и агрегатами по индивидуальному и согласованному плану;

- согласование плана размещения оборудования;

- подготовка технической документации (т/паспорт, инструкция по эксплуатации, инструкции на рабочие места, порядок включения и выключения оборудования);

- оказание помощи заказчику в контроле качества и сроков изготовления и поставки оборудования;

- поставка оборудования на производственные площади заказчика (за счет заказчика);

- размещение и установка оборудования по согласованной схеме;

- проведение шеф-монтажных работ;

- проведение пуско-наладочных работ;

- запуск оборудования по узлам и агрегатам отдельно и вывод на запланированные производственные мощности;

- обучение рабочего персонала;

- сертификация производимой продукции;

- предоставление заказчику агентов на рынке сбыта производимой продукции на постоянной, круглогодичной основе для заключения контрактов;

- сопровождение процесса производства и сбыта продукции в течение всего периода работы оборудования (консультирование и информирование, таможенное сопровождение);

- гарантийное и пост-гарантийное обслуживание поставляемого оборудования.

Спрос на производимую продукцию превышает предложение в 10 раз. Срок изготовления и поставки данного оборудования составляет: 2 месяца с момента подписания договора оказания услуг и поступления авансового платежа заказчика на расчетный счет поставщика по договору поставки. Поставка оборудования осуществляется поставщиком или за счет заказчика, в течение 2-х недель с момента окончательного расчета заказчиком за поставляемое оборудование поставщику по договору поставки.

Поставляемое оборудование протестировано многократно и комплектуется на основе анализа рынка лучших поставщиков и производителей.

Технические характеристики оборудования и его стоимость представляются заказчику дополнительно, после подписания договора оказания услуг.

Дополнительное оборудование, иные узлы и агрегаты поставляются заказчику отдельно, по согласованному сторонами перечню.

Общая информация по производимой продукции заказчику предоставляется.

С уважением, Директор ООО «Ярославское Биотопливо»

С.А. Таджибаев

РЕКВИЗИТЫ ООО «ЯРОСЛАВСКОЕ БИОТОПЛИВО»

Общество с ограниченной ответственностью «Ярославское Биотопливо»

Юридический адрес:   Россия, 150057, Ярославская область, город Ярославль, Подвойского проезд, 3–58, тел.: 8-962-201-17-18, E-mail: yarbriq2605@gmail.com

Фактический адрес:   150010, город Ярославль, улица 2-я транспортная, 64, строение 3

ИНН: 7604284848;   КПП: 760401001;   ОГРН: 1157627018273,

Почтовый адрес: 150006, город Ярославль, улица Попова, дом 14, кв. 158

Расчетный счет: 40702810202140000253 в Ярославском филиале ПАО Банк «ВВБ», 150001, Россия, г. Ярославль, Московский проспект, д.80 А,   корр./счет 30101810478880000773 в РКЦ г. Ярославль, БИК: 047888773, ИНН: 7604014087, КПП: 760243001

Директор: Таджибаев Сергей Алимович, 26.05.1961 г.р.,

паспорт: серия 7805 № 478899, выдан 06.06.2006 г. Фрунзенским РОВД г. Ярославля.

Регистрация: 150006, Ярославль, улица Попова, дом 14, квартира 158.

«Превратим отходы в комфорт, тепло, уют и доходы!»

«Достойным производителям – достойное оборудование и технологии!»

«Качественное оборудование гарантирует качественный продукт производства!»

«От отходов до качественного продукта - три шага!»

Производство древесных топливных гранул (пеллет), брикетов, щепы и муки. Организация производства экологически чистого древесного биотоплива. Глубокая переработка отходов леса. Санитарная обработка леса. Утилизация отходов леса. Комплектование объектов оборудованием, узлами и агрегатами. Изготовление и поставка оборудования. Шеф-монтаж, установка и пуско-наладка, обучение персонала и предоставление потенциальных покупателей производимой продукции.

Заходите! Пишите! Звоните!

Ярославль, Попова, 14/158

E-MAIL: info@yarbiotop.com,  yarbriq2605@gmail.com, yarbiotop@gmail.com

САЙТ: www.yarbiotop.com

Телефоны: +7 962 2011718, +7 910 6669572, +7 920 1132413