ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства»

Дистанционный блок дополнительной профессиональной программы «Мастер декоративных работ (маляр)»

2017 г

Пояснительная записка

Дистанционный блок программы дополнительного образования «Мастер декоративных работ (маляр)» поможет вам самостоятельно изучить материал и закрепить знания по указанной программе.  В нём содержатся вопросы и задания по разделам, характеризующие последовательность и особенности выполнения малярных работ.

Предлагаемый курс рассчитан на вашу самостоятельность в учебной деятельности. Необходимо не только изучить основы малярных работ, но и ответить на вопросы в бланке ответов (Приложение 1) и выслать по электронному адресу: soatci72@gmail.com

В поисках ответов на вопросы и задания, предложенных в этом дистанционном блоке, вы сможете лучше понять главное, проконтролировать себя, выяснить, что вы знаете и умеете, а что надо еще повторить.

Изучив данный дистанционный блок, вы сможете: овладеть общими знаниями  по проведению малярных работ

Теоретическая часть программы профессиональной подготовки

«Мастер декоративных работ (маляр)»

1. Инструкция по охране труда при выполнении малярных работ

1. Общие требования охраны труда

1.1 К самостоятельному выполнению малярных работ допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже I и соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационного справочника.

1.2 При проведении малярных работ необходимо:

1.2.1 Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией.

1.2.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

1.2.3 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

1.2.4 Соблюдать требования охраны труда.

1.2.5 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.2.6 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

1.2.7 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

1.2.8 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.2.9 Уметь применять первичные средства пожаротушения.

1.3 При производстве малярных работ, характерны и присутствуют следующие опасные и вредные производственные факторы:

-опасные уровни напряжения в электрических цепях, замыкания которых может пройти через тело человека;

-недостаточная освещенность рабочей зоны;

-расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

-повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.

1.4 Работники, осуществляющие малярные работы должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором.

1.5 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское учреждение.

1.6 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Перед началом работы необходимо:

а) получить задание у руководителя работ и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;

б) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца.

2.2 После получения задания у руководителя работ работник, выполняющий малярные работы, обязан:

а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их исправность;

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

в) подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности.

2.3 Работник не должен приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:

а) неисправностях технологической оснастки, приспособлений, инвентаря, средств защиты работающих, средств подмащивания, механизированного инструмента и механизмов, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;

б) отсутствии пломб на предохранительных клапанах и манометрах компрессоров;

в) недостаточной освещенности и загроможденности рабочих мест и подходов к ним.

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это работники обязаны сообщить о них руководителю работ.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1 Для прохода на рабочее место работники должны использовать оборудованные системы доступа (трапы, стремянки, приставные лестницы).

3.2 Для оборудования рабочего места на высоте необходимо применять инвентарные средства подмащивания (подмости сборно-разборные или передвижные с перемещаемым рабочим местом, столики и др.), оборудованные ограждениями.

Запрещается применять в качестве средств подмащивания случайные предметы (ящики, бочки, ведра и т.п.).

3.3 При производстве малярных работ необходимо выполнять следующие требования:

а) приготавливать составы с учетом инструкций или технических условий на компоненты. Запрещается применять краски, растворители, разбавители или клеи неизвестного состава;

б) надевать при очистке оштукатуренных поверхностей скребками защитные очки и противопыльный респиратор;

в) раствор соляной кислоты следует приготавливать вливанием тонкой струи кислоты в сосуд с водой;

г) при очистке поверхностей химическим способом (раствором кислоты) пользоваться защитными очками и резиновыми перчатками, а также применять шпатель с длинной ручкой;

д) периодически очищать средства подмащивания от отходов материалов и мусора (краски, шпатлевки и др.).

3.4 В помещениях по приготовлению составов для выполнения малярных работ, а также в местах применения нитрокрасок, лакокрасочных материалов и других составов, образующих взрыво-пожароопасные пары, запрещается применять открытый огонь и заносить светильники, выполненные не во взрывобезопасном исполнении.

3.5 Размещать на рабочем месте материалы, инструмент, технологическую оснастку и средства подмащивания следует так, чтобы не затруднять прохода и не стеснять рабочие движения в процессе выполнения работы.

3.6 Тару с материалами (лаки, нитрокраски), имеющими взрывопожароопасные пары, во время перерывов в работе следует закрывать соответствующими пробками или крышками и открывать для исключения искрообразования при помощи латунных молотка и зубила.

3.7 При выполнении работ с применением пневматического инструмента работники обязаны:

а) убедиться в исправности инструмента (удочки, форсунки пистолета-распылителя, приспособления для шлифования прошпатлеванных поверхностей, соединительных шлангов и узлов крепления к инструменту);

б) проверить исправность манометра и наличие пломбы;

в) не допускать перегибания шлангов в процессе выполнения работы и их прикосновения к подвижным стальным канатам;

г) отогревать замерзшие шланги в теплом сухом помещении. Не допускается отогревать шланги паром;

д) отключить подачу воздуха и перекрыть воздушный вентиль при перерыве в работе или обнаружении неисправностей механизмов пневмоинструмента. Не допускается для прекращения подачи воздуха перегибать шланг или завязывать его узлом.

3.8 Для защиты рук следует пользоваться резиновыми перчатками, рукавицами или смазывать руки специальными защитными и очистительными пастами.

3.9 При заправке красконагнетательного бака необходимо проверить сохранность и исправность барашковых гаек, редукционного клапана, резиновой прокладки крышки, кранов подачи воздуха и состава, после чего шланги и ручной распылитель продуть сжатым воздухом.

3.10 При очистке поверхности, сглаживании и шлифовке (с помощью пемзы или наждачной бумаги), при нанесении шпатлевки и механизированной окраске следует пользоваться защитными очками закрытого типа и респиратором.

3.11 При удалении старой краски огневым способом с помощью паяльной лампы внутри помещения необходимо обеспечивать непрерывное сквозное проветривание или принудительную вентиляцию.

3.12 Не допускается выполнять работы с приставных лестниц, опирающихся на оконные переплеты, а также устраивать переходные мостики с одного передвижного столика на другой, соединяя их доской.

3.13 Металлические кровли с уклоном более 25° следует окрашивать с переносных стремянок с нашитыми планками, при этом стремянки должны быть надежно закреплены.

3.14 Окрашивать внутренние поверхности резервуаров, цистерн, сантехкабин следует с помощью пистолетов-распылителей, не дающих туманообразования, и при постоянной принудительной вентиляции.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

4.1.1 Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.

4.1.2 Под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

4.1.3 При возникновении неполадок в работе механизированного инструмента работы следует приостановить, отключить инструмент от сети и доложить руководителю работ.

4.1.4 При выполнении малярных работ на лесах в случае изменения погодных условий (снегопад, туман или гроза), ухудшающих видимость в пределах фронта работ, а также усилении ветра до скорости 15 м/с и более работники обязаны прекратить работы и перейти в безопасное место.

4.2 При возникновении пожара, задымлении:

4.2.1 Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.

4.2.2 Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери.

4.2.3 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.

4.2.4 Организовать встречу пожарной команды.

4.2.5 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

4.3 При несчастном случае:

4.3.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.

4.3.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

4.3.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1 Привести рабочее место в порядок.

5.2 Инструмент и приспособления очистить и промыть с соблюдением мер предосторожности от остатков лакокрасочных материалов, сложить на место хранения, убрать отходы в предназначенную для этого тару.

5.3 Снять спецодежду, осмотреть, вычистить и убрать в специально отведённое место.

5.4 Необходимо тщательно вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом, а при работе с красками, содержащими свинцовые соединения, почистить зубы, принять душ.

2. Инструменты и приспособления, материалы, механизмы, применяемые при подготовке поверхностей.

Ручной инструмент:

Кельма штукатурная, используют для перемешивания раствора, накладывания на сокол, нанесения, разравнивания и заглаживания поверхности.

Сокол дюралюминиевый, предназначен для нанесения, разравнивания и заглаживания намета.

Ковш штукатурный, для набрасывания раствора на стену непосредственно из корыта.

Полутерки деревянные, пластиковые, дюралевые, длина 350-800 мм. , для разравнивания намета и окончательного разглаживания последнего слоя штукатурки.

Кисть — макловица (маховая), используется для увлажнения поверхности.

Гладилки металлические, для разравнивания и заглаживания накрывочного слоя штукатурки.

Терки пластиковые, дюралюминиевые, для финишной затирки оштукатуренной поверхности.

Терки войлочные, поролоновые, пенопластовые, для затирки накрывочного слоя штукатурки или шпаклевки.

Правило служит для разравнивания грунтовочного слоя и контроля качества оштукатуренной поверхности.

Молоток для насекания поверхности, насечка для лучшего прихватывания штукатурки к гладким поверхностям.

Молоток «бучарда», для декоративной штукатурки и насечки поверхностей, сделан в виде кувалдочки с рифленой рабочей частью.

Отвес, нужен для проверки и провешивания вертикальных поверхностей. Часто используют в комплекте с рейкой.

Правило — рейка длиной 2 м применяют для контроля перепадов уровня вертикальной поверхности.

Угольник металлический с передвижной планкой, для контроля уровня откосов.

Уровень гибкий, водяной, используется для проверки горизонтальных поверхностей при устройстве фундаментов, крыш, полов.

Отрезовки, применяют для подрезки намета при разделке углов, доводок в карнизах и архитектурных деталях.

Маяки представляют собой плоский перфорированный профиль с V-образным выступом, который и является направляющей при проведении штукатурных работ.

Механизированный инструмент:

Шлифовальные машины - класс электроинструментов для шлифования и полирования поверхностей из различных материалов: древесины, металла, пластмассы, камня и других видов.

Существует несколько видов шлифовальных машин для обработки различных видов. Собственно основных таких видов три: лентошлифовальная, углошлифовальная и виброшлифовальная. Не существует универсальной машины — каждая из них имеет свои достоинства и недостатки.

3. Очистка, расшивка трещин, шлифование поверхностей.

Прежде чем приступить к обработке новых оштукатуренных поверхностей под окраску необходимо, чтобы штукатурка была хорошо просушена и иметь влажность не более 8%.

Очистку новых оштукатуренных поверхностей потолков выполняют скребком на длинной ручке или металлическим шпателем с инвентарного столика. Скребками очищают поверхности от брызг раствора. При этом инструмент держат под углом 45° к поверхности и, перемещаясь слева направо, обрабатывают поверхность захватками шириной 0,6–0,7м. Оштукатуренные стены (обрабатывают) очищают от брызг или наплывов раствора стальным скребком или металлическим шпателем так же небольшими участками. Инструмент к поверхности держат под углом 30°.

Сглаживание поверхности стен и потолков производят шарнирной теркой на длинной ручке или лещадью, торцом дерева. Эту операцию выполняют небольшими участками, двигаясь по периметру помещения. Движения возвратно-поступательные.

Трещины на оштукатуренной стене разрезают с пола или инвентарного столика, пользуясь металлическим шпателем или ножом. Разрезают трещины все, в том числе и волосяные под углом 60°, на глубину не менее 2 мм. После этого с поверхности обметают пыль щеткой, маховой кистью, ветошью.

При очистке и сглаживании поверхностей маляр должен быть в защитных очках и респираторе. Защитные очки служат для предохранения оболочки глаз, респиратор предназначен для защиты органов дыхания. Одним из основных условий безопасного ведения сглаживания, расшивки трещин оштукатуренных поверхностей является соблюдение правил при устройстве средств подмащивания и работе на них.

4. Грунтование поверхностей, нанесение проникающей грунтовки на водной основе. Шпатлевание поверхности.

После очистки, сглаживания поверхности и расшивки трещин идет следующая операция – грунтование поверхности, основное назначение грунтовки – придать всей окрашиваемой поверхности однородность. Грунтовочный состав выбирают в зависимости от последующей окраски.

Под водные окраски применяют квасцовую грунтовку, мыловар, казеиновую, эмульсионную или латексную грунтовку. Под неводную окраску поверхность олифят. При небольших площадях огрунтовываемой поверхности грунтовочный состав наносят валиком или маховыми кистями. Грунтование выполняют плавными, но сильными движениями, чтобы кисть касалась поверхности только концами волос.

Грунтовку наносят движениями кисти в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Стены грунтуют сначала горизонтальными движениями, а затем – вертикальными; потолки сначала перпендикулярно направлению сета, а затем параллельно направлению света.

При механизированном нанесении грунтовки применяют краскораспылители, электрокраскопульты или ручной краскопульт. В основном применяют ручной краскопульт. При работе с краскопультом движение удочки кругообразны на расстоянии 75 см от поверхности.

Частичную подмазку трещин выполняют специальной подмазочной пастой или шпаклевкой.

Подмазочную пасту выбирают в соответствии с материалом поверхности (бетон, штукатурка, дерево) и видом окраски (известковая, клеевая, масляная).

Наносят составы резиновыми, деревянными или металлическими шпателями по высохшей грунтовке или олифы.

Трещины и неровности на потолках и верхней части стены подмазывают с инвентарных подмостей.

Состав наносят взаимно перпендикулярными движениями шпателя сначала поперек, а затем вдоль трещины. Если после высыхания обнаружены усадочные трещины, делают вторичную подмазку. Обработанные места грунтуют, шлифуют, или олифят.

Сплошное шпатлевание производят по предварительно о грунтованной и полностью подсохшей поверхности. Шпатлевочные составы должны быть правильно подобраны в соответствии с видом окраски и доведены до рабочей консистенции. Шпатлевка должна хорошо прилипать к шпателю и поверхности, но не тянуться, не отслаиваться и легко разравниваться по поверхности. Новые оштукатуренные поверхности шпатлюют сплошь. Толщина слоя 0,5–2 мм.

При сплошном шпатлевании поверхности вручную используют пластмассовые и металлические шпатели с широкими лезвиями. Шпатлевание выполняют слева направо. Можно наносить шпатлевку сверху вниз. В местах поворота шпателем образуются небольшие неровности, пропуски, которые сглаживают горизонтальными движениями шпателя. Инструмент при нанесении состава держат под различными углами к поверхности, причем чем меньше угол, тем больше толщина накладываемого слоя.

При больших объемах оштукатуренных поверхностей шпатлевку наносят механизированным способом. Для этого используют распылитель в комплексе с красконагнетательным баком. При работе с распылителем струю распыленной шпатлевки направляют под прямым углом к обрабатываемой поверхности. Очередную полосу шпатлевки наносят с напуском.

5. Выполнение окраски поверхностей водно-дисперсионными составами ручными инструментами.

Водно-дисперсионная краска – это лакокрасочный материал, который произведен на основе связующих синтетических полимеров, например нефти или смолы.  Краска является экологически чистым и негорючим продуктом благодаря тому, что в качестве разбавителя служит не органический растворитель, а вода.

После нанесения краски на поверхность вода, которая была добавлена в красочный материал, начинает испаряться, после чего водно-дисперсионное покрытие начинает отвердевать и приобретать свойства высокой водостойкости и эффективной огнезащиты.

Этот лакокрасочный материал производят в виде жидкой пасты, а уже перед покрасочными работами его разводят до необходимой консистенции.

Основные компоненты водно-дисперсионной краски:

- Пигменты;

- Пленкообразователи;

- Наполнители;

- Добавки специального назначения.

Пигменты – это вещества, благодаря которым краска приобретает требуемый оттенок.

Пленкообразователи – это связующие вещества, предназначенные для создания полимерной пленки, которая крепко пристает к основанию и способна удерживать все остальные ингредиенты.  Долговечность и свойства покрытия в первую очередь зависят от качества пленкообразователя.

Наполнители – это природные или синтетические компоненты. В водно-дисперсионных красках в основном в качестве наполнителя служит мраморная крошка, тальк и мед, предназначенные для улучшения эксплуатационных и технологичных характеристик красочного материала.

Добавки специального назначения - это вещества, добавляемые в состав краски с целью достижения характеристик таких как: ускорение смачивания положки, облегчение процесса диспергирования пигментов и много других.

Как и все краски, водно-дисперсионную перед использованием следует тщательно перемещать. В зависимости от состояния поверхности может понадобиться нанесение от одного до трех слоев водно-дисперсионной краски. Если стена или потолок впервые красится, то их нужно обработать грунтовкой. Процесс грунтования производится с помощью валика или кисти с дальнейшим его высыханием, на которое может понадобиться от 1 до 2 часов.

Расход водно-дисперсионной краски примерно составляет 140-180 г/м2.

Для получения необходимого оттенка краски в ее состав добавляют специальные красители.

Первый слой краски наносится со стороны окна, параллельно по отношению к нему.

Для получения требуемого оттенка красящего средства в белую основу добавляют красящий пигмент. Для покрытия стен или потолков краской можно использовать валик, кисть или же распылитель.  Валиком в большинстве случае необходимо наносить около двух слоев краски с интервалом четыре часа между слоями, все зависит от конкретного случая.  Первый слой можно наносить с помощью кисти, только при этом следует использовать разведенный водой состав краски (0,5 л. воды на 5 кг, краски), а уже второй слой для достижения более гладкой поверхности лучше красить валиком.  С помощью распылителя окрашивают стену или потолок на расстоянии около одного метра.

6. Малярные инструменты для покраски стен и потолка.

Для окраски больших поверхностей используют валики со съемными шубками. Между собой они различаются длиной ворса шубки и длиной ручки. При выборе первой следует исходить из того, что валик с коротким ворсом – для гладких поверхностей. Шубка с ворсом средней длины привлекательна для обладателей стен со слегка выраженной текстурой. «Длинношерстным» валиком красят фактурные поверхности наподобие кирпичной кладки.

Имеются также валики для различных типов финишной краски: с длинным ворсом для неровных или фактурных поверхностей, со средним ворсом для матовых красок, с коротким ворсом для шелковых красок.

Окрашивание небольших поверхностей (тех же плинтусов) или нанесение декоративных полос потребует использования другого инструмента – кисти. Для красок на водной основе лучше всего использовать нейлоновую полиэфирную кисть. Щетина впитывает жидкость, разбухает и деформируется, а нейлон отталкивает воду и сохраняет свою форму. Если же используется состав на растворителе, рекомендуем кисть с натуральной щетиной: она не оставит следов на поверхности, и краска ляжет ровнее.

Широкая кисть 150 мм используется для нанесения эмульсии на плоские поверхности, такие как стены и потолки. Средняя плоская кисть 50 мм предназначена для плоских поверхностей или деревянных изделий, таких как плинтуса. Маленькая плоская кисть 25 мм – для углов и краев стен и потолков, а также для деревянных изделий, таких как дверные рамы. Маленькая плоская кисть 12 мм подойдет для узких мест (карнизные и цокольные планки). Наконец, маленькая кисть для подкрашивания с клинообразной щетиной используется для подкраски углов и узких стекольных реек на дверях и окнах. Для этих целей можно также использовать кисть размером 12 мм.

7. Виды обоев

Виды бумажных обоев

Симплекс. Это вид обоев, имеющий один слой бумаги. Бывают они как гладкими так и рельефными.

Дуплекс. Особенность дуплекс обоев в том, что здесь спрессовывается два слоя бумаги: один тисненный, он же лицевой, и второй, который остается на стене и является как бы «подкладкой», благодаря ему обои клеятся к стене. Положительная черта таких обоев - высокая светостойкость.

Фотообои. Это обои, на которые нанесена фотография. Фотообои обычно состоят из нескольких фрагментов, что повышает удобство наклеивания их на стену.

Плюсы и минусы бумажных обоев:

- Низкая цена

- Простота наклеивания

- Экологичны

- Большой ассортимент

- Малая прочность

- Недолговечность

Виниловые

Этот вид обоев стал популярным в последнее время. Виниловые обои состоят из двух слоев: бумаги или флизелина (основы для наклеивания на стену) и винила, который наносится на бумажный слой и подвергается термообработке (так получается верхняя рельефная «корочка»).

Виды виниловых обоев

Вспененный винил. Такие обои шероховатые по структуре, часто бывают с нанесенными поверх блестками.

Толстый (кухонный) винил. Такой вид винила имеет гладкую, а иногда, глянцевую поверхность, что позволяет с легкостью устранять с него загрязнения.

Шелкография. Эти обои способны изменять оттенок в зависимости от угла падения света. При их изготовлении используется винил повышенной плотности, что повышает их устойчивость к истиранию.

Плюсы и минусы виниловых обоев:

- Износостойкость и влагостойкость

- Долгий срок службы

- Широкое многообразие дизайнов

- Неприхотливость при эксплуатации

- Низкая воздухопроницаемость

- Сложность наклеивания

Флизелиновые обои

Флизелиновые обои представляют из себя флизелиновое волокно (оно служит подложкой), на которое нанесен вспененный винил, образующий рельефные рисунки и орнаменты.

Плюсы и минусы флизелиновых обоев:

- Долговечность

- Простота в наклеивании

- Воздухопроницаемость и гипоаллергенность

- Эластичность и износостойкость

- Высокая стоимость

- Средняя тепло- и звукоизоляция

Акриловые обои

Данный вид обоев является чем-то средним между бумажными и флизелиновыми обоями. Акриловые обои - это те же самые вспененные виниловые обои, только вместо винила наносится акрил (акриловое напыление).

Плюсы и минусы акриловых обоев:

- Недорогие

- Практичные

- Воздухопроницаемые

- Требует осторожности при мытье

- Восприимчивость к негативным факторам окружающей среды

8. Фактурные штукатурки

Штукатурки «короед».

Материал применяется как при отделке стен, так и при отделке потолков. Его можно использовать на любой поверхности, которая способна к адгезии (проще говоря сцеплению) и во время эксплуатации не будет гнуться: гипсокартон, кирпич, бетон, ДСП, цементная штукатурка и т.д. Короед является финишным покрытием и наносится небольшим слоем (чуть больше диаметра зерна), поэтому не пытайтесь заполнить большие трещины и ямы на стенах.

Короед наносится на ровную, грунтованную и чистую поверхность. Поэтому, если имеются следы краски, извести или прочих материалов, то их необходимо удалить.

Технология нанесения короеда и способы его приготовления детально описаны в инструкциях на купленном материале. Именно ей и необходимо руководствоваться. Но общие указание будут следующими:

- при приготовлении смеси штукатурка подсыпается в воду, а не наоборот;

- вода должна быть теплой, примерно 20 °С;

- раствор перемешивается с помощью дрели с насадкой миксера и при малых оборотах;

- вручную этим заниматься не стоит, качественно размешать все равно не получится;

- размешивание происходит до момента, когда не будет заметно комков. После этого материалу необходимо отстояться около 5 минут и снова его перемешать;

- пропорции воды, сухой штукатурной смеси и длительность использования короеда зависят от конкретной марки и указаны в инструкции. Одна смесь может через час уже схватываться, в то время как другая и три часа спокойно может пролежать в емкости. При этом освежить с помощью подлива воды никак не получится. Вот почему так важно придерживаться инструкции от производителя.

Нанесение декоративной штукатурки короед:

- Небольшим количеством смесь наносится на поверхность и размазывается равномерным, тонким слоем.

- После того, как материал загустеет (это примерно 30 минут), необходимо легкими и скользящими движениями пройтись по поверхности теркой. Это необходимо для выравнивания слоя и создания рисунка. Новички могут использовать более простые, традиционные виды рисунков: дождик, волны, круги и т.д. Главное – это уверенные и мягкие движения, не стоит слишком сильно давить на терку. Помните, чем дольше будет раскатан короед – тем менее заметным получится рисунок, поверхность станет глянцевой и эффект штукатурки будет потерян.

- При работе с большой поверхность желательно заручится помощью друга: один наносит штукатурку, а другой затирает поверхность. Короед достаточно прост в нанесении, даже новички способны справится с подобной задачей.

- Рекомендуемая температура рабочего помещения должна оставаться в пределах от +5 до +25 градусов. Но если в качестве смеси выступает разноцветное покрытие, то помещение должно быть не холоднее, чем +10 градусов.

- Штукатурку желательно наносить без перерыва, в один заход. Но если обстоятельства вынуждают, то на границе нанесенной смеси следует приклеить малярную ленту, так материал не засохнет. В зависимости от марки, короед сохнет от 1 до 5 дней. После можно приступить к окрашиванию. Если для этого используется акриловая краска, то 5 дней будет мало, стоит подождать пару недель. А для силикатной и 3 дня будет достаточно.

Приложение 1

Контролирующий блок:

- Какие требования по охране труда должны выполняться по окончанию работ?

- С помощью чего нужно окрашивать внутренние поверхности резервуаров, цистерн, сан-тех. кабин?

  - С помощью пистолетов-распылителей

  - С помощью малярных кистей

  - С помощью малярных валиков и бюгелей

  - С помощью маховой кисти

- Для чего предназначен ручной инструмент «Сокол дюралюминиевый»?

  - Для нанесения, разравнивания и заглаживания намета.

  - Для набрасывания раствора на стену

  - Для разравнивания грунтовочного слоя и контроля качества оштукатуренной поверхности.

  - Для финишной затирки оштукатуренной поверхности

- Перечислите основные виды шлифовальных машин.

- Какую влажность должна иметь штукатурка прежде чем приступить к обработке новых оштукатуренных поверхностей под окраску?

  - Более 10%

  - Более 12%

  - Не более 8%

  - Не более 6%

- Каким инструментом производят сглаживание поверхности стен и потолков?

- Что применяют под неводную окраску?

  - Квасцовую грунтовку

  - Мыловар

  - Эмульсионную или латексную грунтовку

  - Поверхность олифят

- Что используют при сплошном шпатлевании поверхности вручную?

- Что такое водно-дисперсионная краска?

  - Это лакокрасочный материал, который произведен на основе связующих синтетических полимеров

  - Это лакокрасочный материалы, состоящие из пленкообразующей основы, растворителя и дисперсии в них пигментов.

  - Это материал, который создают на базе жидкого стекла

  - Это краска на основе ПВА, которая имеет низкую сопротивляемость.

- Что такое наполнитель? Что служит в качестве наполнителя в водно-дисперсионных красках?

- Какая кисть используется для нанесения эмульсии на плоские поверхности, такие как стены и потолки?

  - Широкая кисть 150 мм.

  - Средняя плоская кисть 50 мм.

  - Широкая кисть 115 мм.

  - Маленькая кисть 25 мм.

- Для чего используют валик с коротким ворсом и длинным?

- Какой вид обоев имеет один слой бумаги? Бывают они как гладкими так и рельефными.

  - Дуплекс

  - Фотообои

  - Симплекс

  - Вспененный винил

- Виды виниловых обоев. Их характеристика.

- Штукатурка «короед». Краткая характеристика.

- Какая температура рабочего помещения должна быть при нанесении декоративной штукатурки «короед»?

  - От +5 до +25

  - От +3 до +12

  - От -5 до +5

  - Менее +10