| Инструкция по эксплуатации. Комплектация устройства: 1. Сертификат. 3. Кабель-переходник с USB на mini, micro USB и коннекторы Apple. 4. Крокодилы, для подключения к клеммам аккумулятора. 5. Зарядное устройство, для зарядки Jump Starter от прикуривателя. 6. Блок питания, для зарядки Jump Starter от сети 220В. 7. Набор переходников, для зарядки различных ноутбуков и др. 8. Провод для подключения этих переходников Jump Starter. 9. Блок Jump Starter’а. Характеристики: Параметр Величина Выходное напряжение при запуске автомобиля 12 В Сила тока при запуске двигателя номинальная: 300 А; максимальная: 600 А Емкость встроенного аккумулятора 20000 mAh Подзарядка встроенного аккумулятора от сети 220 В; от автомобильного прикуривателя Время полной зарядки встроенного аккумулятора 4 часа Количество циклов зарядки встроенного аккумулятора не менее 3000 Выходные параметры для подключаемых портативных устройств USB 5 В/1 А, 5 В/2 А 15В/1А, 16В/2А, 19В/3А Фонарь на трех разноцветных светодиодах, со световым потоком 86 люмен Рабочая температура -20...+40 °C Габаритные размеры 169 х 80 х 30 мм Вес 450 г | Органы управления: Рычаг включения/выключения располагается рядом с гнездами силовых проводов. На лицевой панели под резиновой заглушкой расположен разъем для подключения силовых клемм, выходной разъем, который предназначен для зарядки ноутбука или любого другого устройства с напряжением питания 15В/1А, 16В/2А, 19В/3А (включается однократным нажатием на центральную кнопку), 2 USB выхода для зарядки смартфонов и телефонов 5В/1А-2А. На правой стороне Jump Starter размещается металлическая накладка, чтобы в случае экстренной необходимости ею можно было разбить стекло. А на тыльной стороне в углублении разместилось лезвие, которое можно использовать для разрезания ремней безопасности в случае аварии. При долгом нажатии центральной кнопки включится белый большой светодиод, расположенный по центру на левой стороне Jump Starter. При следующих однократных нажатиях включается режим стробоскопа или режим подачи сигнала SOS, при следующем нажатии фонарь выключается. При быстром троекратном нажатии на эту же кнопку начинают попеременно моргать два боковых светодиода красный и синий, выключается этот режим также троекратным нажатием на эту же кнопку. Последовательность действий при запуске двигателя при севшем аккумуляторе: Накинуть крокодилы на клеммы аккумулятора, сначала + потом -. Подключить провода крокодилов к Jump Starter. Завести двигатель. Отключить провода крокодилов сначала от Jump Starter, затем снять с клемм аккумулятора. Внимание! Всегда используйте Jump Starter полностью заряженным. Не используйте Jump Starter с зарядом менее 3/4 от полного заряда (4 деления). Jump Starter может непрерывно крутить стартер, без последствий для себя, до 10 секунд, потом необходимо давать ему время остыть. Храните Jump Starter в теплом месте (дома), поскольку на холоде пусковые свойства ухудшаются. |
| --- | --- |