Инструкция по сборке кухонного угла

Уголки и петли уже закреплены на соответствующих элементах.

Порядок сборки кухонного угла

- Присоединить стойки (поз.1, поз.2) к сидлушке (поз.3) саморезами 3,5х16, к спинке (поз.4) саморезами 3,5х40. Закрепить саморезами 3,5х25 стенки ящика (поз.5 ,поз.6) и устанавливаем дно (поз.7) в пазы.

| Комплектация | Количество, шт |
| --- | --- |
| Стойка левая | 1 |
| Стойка внутренняя | 1 |
| Сидлушка | 1 |
| Спинка | 1 |
| Стенка ящика передняя | 1 |
| Стенка ящика задняя | 1 |
| Дно ящика | 1 |
| Стойка левая | 1 |
| Стойка внутренняя | 1 |
| Сидлушка | 1 |
| Спинка | 1 |
| Стенка ящика передняя | 1 |
| Стенка ящика задняя | 1 |
| Дно ящика | 1 |
| Угловая часть (собранная) | 1 |
| Уголок | … |
| Петли | … |
| Саморез 3,5х16 | … |
| Саморез 3,5х25 | … |
| Саморез 3,5х40 | … |
| Саморез 3,5х50 | … |

Присоединить стойки (поз.8, поз.9) к сидлушке (поз.10) саморезами 3,5х16, к спинке (поз.11) саморезами 3,5х40. Закрепить саморезами 3,5х25 стенки ящика (поз.12, поз.13) и устанавливаем дно (поз.14) в пазы.

- Соединить боковые части с угловой (поз.15) саморезами 3,5х50.

- (Для моделей кухонных уголков, имеющих раскладку).  Закрепить раскладку саморезами 3,5х25.