11.15

# Инструкции по эксплуатации для пользователя

Інструкції по експлуатації для користувача

## Компактный проточный водонагреватель DCX

Компактний проточний водонагрівч DCX

DCX ELECTRONIC MPS®

### Оглавление

- Инструкции по технике безопасности	3

- Описание прибора	4

- Эксплуатация	5

Настройка температуры	5

Деаэрация после техобслуживания	6

Чистка и уход	6

- Диагностика и устранение проблем	7

Зміст

- Інструкції з безпеки	3

- Опис виробу	4

- Експлуатація	5

Налаштування температури	5

Деаерація після техобслуговування	6

Очищення та догляд	6

- Діагностика та усунення проблем	7

CLAGE

1. Інструкції з безпеки

1. Инструкции по технике безопасности

### Перед монтажом и первым включением прибора внимательно прочтите данные инструкции. Храните инструкции так, чтобы всегда иметь их под рукой.

Инструкции по монтажу предназначены для специалиста, выполняющего монтаж прибора. Инструкции по эксплуатации предназначены для конечного пользователя.

Инструкции в последней редакции можно найти на сайте  www.clage.com.

## Эксплуатация прибора запрещена, если он не смонтирован надлежащим образом или не находится в исправном рабочем состоянии.

- Перед снятием лицевой панели прибора отключите его от электросети.

- Запрещается вносить технические изменения как в сам прибор, так и в элементы электропитания и водоснабжения.

- Прибор должен быть постоянно заземлен.

- Обратите внимание: вода, температура которой превышает 43 °C, воспринимается как горячая (особенно детьми) и может вызвать болевые ощущения. Осторожно: через некоторое время после начала работы прибора арматура и краны могут сильно нагреться.

- Прибор является бытовым и должен использоваться исключительно для нагрева водопроводной воды.

- Эксплуатация прибора при минусовых температурах в помещении запрещена.

- Необходимо соблюдать параметры, указанные на табличке с паспортными данными прибора.

- В случае возникновения проблем в работе прибора незамедлительно отключите

его от электросети. В случае протечки незамедлительно перекройте подачу воды. Ремонтные работы должны осуществляться исключительно специалистом сервисной службы.

- Детям старше семи лет и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями пользоваться прибором можно только под присмотром или после инструктажа по безопасной эксплуатации прибора, когда нет сомнений в том, что они осознают опасности, связанные с работой прибора. Дети не должны играть с прибором. Детям чистить и ухаживать за прибором можно только под присмотром взрослых.

### Перед монтажем і початком експлуатації приладу уважно прочитайте дані інструкції. Зберігайте інструкції так, щоб завжди мати їх під рукою.

### Інструкції з монтажу призначені для фахівця, що виконує монтаж приладу. Інструкції по експлуатації призначені для кінцевого користувача.

### Інструкції в останній редакції можна знайти на сайті www.clage.com.

## Забороняється робота котла заборонена, якщо він не змонтований належним чином або не перебуває у справному робочому стані.

## Перед зняттям лицьовій панелі приладу вимкніть його від електромережі.

## Забороняється вносити технічні зміни як в самому пристрої, так і в елементи електроживлення і водопостачання.

## Прилад повинен бути постійно заземлений.

## Зверніть увагу: вода, температура якої перевищує 43 ° C, сприймається як гаряча (особливо дітьми) і може викликати больові відчуття. Обережно: через деякий час після початку роботи приладу арматура і крани можуть сильно нагрітися.

## Прилад є побутовим і повинен використовуватися виключно для нагріву водопровідної. • Забороняється робота котла при мінусових температурах в приміщенні заборонена.

## • Необхідно дотримуватися параметри, зазначені на табличці з паспортними даними приладу.

## • У разі виникнення проблем в роботі приладу негайно відключіть

## його від електромережі. У випадку протікання негайно перекрийте подачу води. Ремонтні роботи повинні здійснюватися виключно фахівцем сервісної служби.

## • Дітям старше семи років і особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або недостатнім досвідом і знаннями користуватися приладом можна тільки під наглядом або після інструктажу з техніки безпеки приладу, коли немає сумнівів в тому, що вони усвідомлюють небезпеки, пов'язані з роботою приладу. Діти не повинні грати з приладом. Дітям чистити і доглядати за приладом можна тільки під наглядом дорослих.

DCX ELECTRONIC MPS®

2. Описание прибора	2. Опис приладу

Проточный водонагреватель DBX является напорным водонагревателем с микропроцессорным управлением, предназначенным для снабжения горячей водой одной и более водоразборных точек.

### При открытии крана ГВС смесителя проточный водонагреватель сразу же включается. Закройте кран и прибор автоматически выключится.

Электроника прибора регулирует энергопотребление в зависимости от температуры воды, поступающей в прибор, и объемного расхода, и таким образом обеспечивает нагрев воды до заданной температуры.

Кроме того можно смешать горячую воду (55 °C) из водонагревателя

с холодной водой в смесителе, чтобы получить более холодную воду. Однако, более экономично по расходу энергии и воды - выставить необходимую температуру на

водонагревателе, и не смешивать ее с холодной водой.

При низкой температуре воды, поступающей в водонагреватель, и высоком объемного расходе, может случиться, что прибору не хватит мощности, чтобы нагреть воду до заданной температуры. Получить более теплую воду можно, уменьшив интенсивность потока.

Проточный водонагреватель можно использовать в комбинации с внешним реле, срабатывающем при изменении нагрузки (см. инструкции по монтажу).

Проточний водонагрівач DBX є напірним водонагрівачем з мікропроцесорним управлінням, призначеним для постачання гарячою водою однієї і більше водорозбірних точок.

При відкритті крана ГВП змішувача проточний водонагрівач відразу ж включається. Закрийте кран і прилад автоматично вимкнеться.

Електроніка приладу регулює енергоспоживання залежно від температури води, що надходить в прилад, і об'ємної витрати, і таким чином забезпечує нагрів води до заданої температури.

Крім того можна змішати гарячу воду (55 ° C) з водонагрівача з холодною водою в змішувачі, щоб отримати більш холодну воду. Однак, більш економічно по витраті енергії і води - виставити необхідну температуру на водонагрівачі, і не змішувати її з холодною водою.

При низькій температурі води, що надходить у водонагрівач, і високому об'ємного витраті, може статися, що приладу не вистачить потужності, щоб нагріти воду до заданої температури. Отримати більш теплу воду можна, зменшивши інтенсивність потоку.

Проточний водонагрівач можна використовувати в комбінації із зовнішнім реле, що спрацьовує при зміні навантаження (див. Інструкції з монтажу).

.

CLAGE

3. Эксплуатация	3. Експлуатація

Пять цветных индикаторов

Кнопка выбора температуры

П’ять кольорових індикаторів

Кнопка вибору температури

# Настройка температуры

Кнопка выбора температуры  позволяет выбрать одну из пяти наиболее актуальных уставок температуры:

“Рукомойник” 35 °C, “Душ” 38 °C, “Ванна” 42 °C, “Кухня” 48 °C и “Уборка” 55 °C.

Однократным нажатием кнопки осуществляется переход к следующему температурному уровню:

35 °C  38 °C  42 °C  48 °C  55 °C

Очередным нажатием кнопки  выполняется переход к

началу данного цикла.

По цветным индикаторам можно определить, какой температурный уровень выбран в данный момент.

# Налаштування температури

# Кнопка вибору температури дозволяє вибрати одну з п'яти найбільш актуальних уставок температури:

# "Рукомойник" 35 ° C, "Душ" 38 ° C, "Ванна" 42 ° C, "Кухня" 48 ° C і "Прибирання" 55 ° C.

# Одноразовим натисканням кнопки здійснюється перехід до наступного температурному рівню:

35 °C  38 °C  42 °C  48 °C  55 °C

# Черговим натисканням кнопки виконується перехід до початку даного циклу.

# За кольоровим індикаторам можна визначити, який температурний рівень обраний в даний момент

.

DCX ELECTRONIC MPS®

3. Эксплуатация	3. Експлуатація

# Деаэрация после техобслуживания

Данный водонагреватель оснащен автоматической функцией предотвращения образования воздушных пробок, обеспечивающей невозможность возникновения ситуаций отсутствия воды в приборе во время его работы. Тем не менее, перед первым использованием прибора необходимо выполнить процедуру деаэрации. Каждый раз после полного слива воды из прибора (например, перед проведением сантехнических работ или ремонта водонагревателя) перед тем, как продолжить эксплуатацию прибора, необходимо выполнить процедуру деаэрации.

  - Отключите проточный водонагреватель от электросети (напр., выключив предохранитель).

  - Выкрутите регулятор струи из выпускной арматуры и откройте кран ХВС, чтобы промыть трубы и избежать загрязнения прибора и регулятора струи.

  - Откройте и закройте кран горячей воды несколько раз до тех пор, пока из подводки и прибора не выйдет весь воздух.

  - Только после этого можно восстановить подачу напряжения на прибор и установить регулятор струи на место.

  - Прибор начнет работать приблизительно через 10 секунд после открытия крана.

# Чистка и уход

  - Для чистки пластиковых поверхностей и арматуры достаточно использовать влажную ткань. Запрещается использовать абразивные и хлоросодержащие чистящие средства и растворители.

  - Для обеспечения беспрепятственного выхода воды следует регулярно чистить аэратор- распылитель, установленный в изливе смесителя, и лейку душа. Чтобы обеспечить безотказное и безопасное функционирование прибора, каждые три года рекомендуется вызывать компетентного специалиста

для проверки электронных и сантехнических компонентов.

# Деаерація після техобслуговування

# Даний водонагрівач оснащений автоматичною функцією запобігання утворенню повітряних пробок, що забезпечує неможливість виникнення ситуацій відсутності води в приладі під час його роботи. Проте, перед першим використанням приладу необхідно виконати процедуру деаерації. Щоразу після повного зливу води з приладу (наприклад, перед проведенням сантехнічних робіт або ремонту водонагрівача) перед тим, як продовжити експлуатацію приладу, необхідно виконати процедуру деаерації.

1. Вимкніть проточний водонагрівач від електромережі (напр., Вимкнувши запобіжник).

2. Викриття регулятор струменя з випускний арматури і відкрийте кран ХВП, щоб промити труби і уникнути забруднення приладу і регулятора струменя.

3. Відкрийте і закрийте кран гарячої води кілька разів до тих пір, поки з підводки і приладу не вийде все повітря.

4. Тільки після цього можна відновити подачу напруги на прилад і встановити регулятор струменя на місце.

5. Прилад почне працювати приблизно через 10 секунд після відкриття крана

# Чистка та догляд

# • Для чищення пластикових поверхонь і арматури досить використовувати вологу тканину. Забороняється використовувати абразивні і хлоросодержащие чистячі засоби і розчинники.

# • Для забезпечення безперешкодного виходу води слід регулярно чистити аератор- розпилювач, встановлений в зливі змішувача, і лійку душу. Щоб забезпечити безвідмовне і безпечне функціонування приладу, кожні три роки рекомендується викликати компетентного фахівця для перевірки електронних та сантехнічних компонентів

CLAGE

### 4. Диагностика и устранение проблем

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Вода не нагревается, цифровой дисплей не загорается | Сработал главный предохранитель | Сбросьте или включите предохранитель |
|  | Сработало предохранительное реле давления | Свяжитесь с сервисной службой |
| Вода не нагревается, дисплей загорается | Сработал термопредохранитель | Свяжитесь с сервисной службой |
| Слишком слабый поток воды из крана ГВС | Выпускная арматура загрязнена или заизвесткована | Очистите лейку душа, регулятор струи и сетчатые фильтры |
|  | Фильтр тонкой очистки загрязнен или заизвесткован | Очистите фильтр тонкой очистки |
| Вода не нагревается до заданной температуры | Чрезмерно сильный поток воды | Уменьшите объемный расход |

Ремонтные работы должны осуществляться исключительно уполномоченным специалистом.

Если вы не можете решить проблему своими силами с помощью данной таблицы, обратитесь в службу работы с клиентами или авторизованную организацию, осуществляющую обслуживание наших изделий

в вашей стране. Пожалуйста, будьте готовы сообщить идентификационные данные вашего прибора.

Проточный водонагреватель является надежным изделием, прошедшим многоступенчатую процедуру контроля качества перед отгрузкой покупателю. Тем не менее, возможность возникновения мелких неисправностей не исключается. В этом случае сначала выключите и включите предохранитель для перезапуска электроники. Затем попытайтесь устранить проблему с помощью следующей таблицы. Это позволит избежать ненужных расходов, связанных с вызовом специалиста.

### 4. Діагностика та усунення проблем

Ремонтні роботи повинні здійснюватися виключно уповноваженим фахівцем.

Якщо ви не можете вирішити проблему своїми силами за допомогою даної таблиці, можна звернутися до служби роботи з клієнтами або авторизованої організацію, що здійснює обслуговування наших виробів

у вашій країні. Будь ласка, будьте готові повідомити ідентифікаційні дані вашого приладу.

Проточний водонагрівач є надійним виробом, які пройшли багатоступеневу процедуру контролю якості перед відвантаженням покупцю. Проте, можливість виникнення дрібних несправностей не виключається. У цьому випадку спочатку вимкніть і ввімкніть запобіжник для перезапуску електроніки. Потім спробуйте усунути проблему за допомогою наступної таблиці. Це дозволить уникнути непотрібних витрат, пов'язаних з викликом спеціаліста

| Проблема | Причина | Рішення |
| --- | --- | --- |
| Вода не нагрівається, цифровий дисплей не світиться | Спрацював головний запобіжник | Скиньте або включите запобіжник |
|  | Спрацювало запобіжний реле тиску | Зв'яжіться з сервісною службою |
| Вода не нагрівається, дисплей загоряється | Спрацював термозапобіжник | Зв'яжіться з сервісною службою |
| Занадто слабкий потік води з крана ГВП | Випускна арматура забруднена або заізвесткована | Очистіть лійку душу, регулятор струменя і сітчасті фільтри |
|  | Фільтр тонкого очищення забруднений | Очистіть фільтр тонкого очищення |
| Вода не нагрівається до заданої температури | Надмірно сильний потік води | Зменшіть об'ємну витрату |

### CLAGE GmbH

Германия

21337 Люнебург

Пирольвег 1–5

Тел.:	+49 4131 8901-0

Факс:	+49 4131 83200

Эл. почта: service@clage.de Интернет: www.clage.de

Ексклюзивний импортер в Украине: ООО «Компанія Генезіс Групп»

г.Киев, ул.Тимирязевская,2

Тел.:             +380 44 206 26 90

Факс:            +380 44 206 26 96

Эл.почта:      companygenezis@gmail.com

Интернет:     www.clage.com                    clage.com.ua