Инструкция по монтажу термокейса ТЗГ-2Б и нагревательных элементов НТА-2/2+

Внимание: установка и подключение подогревателя НТА и Термокейса должна осуществляться квалифицированным персоналом

Установка и подключение: (см. рис. 1)

- Произвести демонтаж штатных АКБ из аккумуляторного ящика. Если АКБ имеют загрязнения, произвести очистку поверхности АКБ.

- Важно!!!

Произвести опиловку внутренней части усилителей полукруглым напильником с крестовой насечкой. (В случае игнорирования данного пункта, есть большая вероятность повредить стенку термокейса при  установке АКБ в термокейсе на штатное место) (см.фото 1)

- Отогнуть нижнее крепление АКБ наружной и задней части аккумуляторного ящика (см.фото 2)

- Вложить вкладное дно в  основания термокейса из комплекта.

- Установить нагревательные элементы (поз. 4) с боков АКБ (поз.6) и закрепить скотчем или другим способом.

- Снять защитную плёнку двустороннего скотча на терморегуляторах и закрепить терморегуляторы (поз. 1) на боковой (торцевой) стенке двух АКБ примерно посередине ближе к верхнему краю (поз. 7).

- Установить АКБ в корпусы Термокейса (поз.5)

- Аккуратно установить 1-й АКБ с Термокейсом в заднюю часть аккумуляторного ящика, не задвигая до конца стенки.

- Закрепить общую крышку на основание термокейса задней части 1-го АКБ. Пропустить штатные провода через вырезы на лепестках крышки. Задвинуть до конца ящика, подтягивая  силовые провода на себя.

- Установить шпильки штатного крепления между 2-х АКБ.

- Аккуратно установить 2-й АКБ с Термокейсом в наружную часть аккумуляторного ящика.

Установить на место прижимную планку с трубкой или без (см. фото3), затем прижимную планку сверху двух АКБ. (Рекомендуется после эксплуатации автомобиля 500 -1000 км после установке АКБ в термокейсы, произвести протяжку верхнего крепления)

- Закрепить клеммы АКБ, предварительно подсоединив контакты проводов идущих от терморегулятора, согласно полярности («+» - красный, «-»- чёрный) затем плотно затянуть клеммы АКБ.

- Вынести и закрепить консоль светодиодов (поз.2) наружу в произвольное положение, удобное для наблюдения.

- Закрыть откидную крышку максимально герметично к основанию Термокейса.

- Пластиковую крышку, после установке АКБ с термокейсами, не устанавливать.

Внимание! В случае неправильного подсоединения, терморегулятор не будет работать.

!!! Запрещается производить отсоединение проводов от клемм терморегулятора и нарушать изоляцию!!!

1 – Терморегулятор, 2 – Консоль светодиодов, 3 – Предохранитель    4 – Нагревательные элементы, 5 – Термокейс, 6 – Место установки нагревательных элементов, 7 – Место крепления терморегулятора.

Рис.1