Пеногаситель  Kamastone Антивспен для гипса и сухих строительных смесей: инструкция по применению

Пеногаситель Kamastone Антивспен – сухой порошковый пеногаситель для удаления включений воздуха (пузырей, пены) из гипсовых, гипсоцементных растворов, предотвращения появления пор и кратеров на поверхности изделий.  Соответствует требованиям ГОСТ 31357-2007.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Системы на основе гипса, гипса с цементом

Самонивелирующиеся смеси для пола на основе гипса

Штукатурные, шпатлевочные и отделочные смеси

Затирки, клеи

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Экономичен в использовании, низкая дозировка

Обеспечивает гладкую поверхность без пор, пузырей и кратеров

Увеличивает прочность, морозостойкость

Стоек к длительным перегревам

ПРИМЕНЕНИЕ:

Дозировка Пеногасителя Kamastone Антивспен 0,05% - 0,3% от общей массы в зависимости от рецептуры

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Транспортировать всеми видами транспорта с соблюдением мер, предохраняющих упаковку от механических повреждений и увлажнения.    Хранить при температуре от -40 до +40С.  Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.