Инструкция  № 3-12/12

по применению дезинфицирующего средства

«АФЛОРАН»

(ООО «Лаборатория МедиЛис», Россия)

Москва, 2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 3-12/12

по применению дезинфицирующего средства

«АФЛОРАН»

Инструкция разработана ФБУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора

Авторы: Л.С.Федорова, И.М.Цвирова,  Л.Г.Пантелеева, А.С.Белова, И.М.Абрамова, В.В.Дьяков, Г.П.Панкратова, А.Н.Сукиасян

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «АФЛОРАН» представляет собой  прозрачную жидкость от

бесцветной до светло-желтого цвета с запахом применяемой отдушки; содержит в своем составе в качестве действующих веществ смесь четвертичных аммониевых веществ (ЧАС) - 9,4 %, а также вспомогательные компоненты: изопропиловый спирт, кальцинированную соду и др.  рН средства составляет  11,5.

Срок годности средства при условии невскрытой упаковки производителя – 5 лет. Срок годности рабочих растворов – 14 суток. Средство сохраняет свои свойства после замерзания и оттаивания.

Средство выпускается в полиэтиленовых флаконах   по   500 см3  и  1 дм3,  в   канистры        из    полимерных    материалов   вместимостью 3 дм3, 5 дм3, 10 дм3 и др. по требованию заказчика.

1.2. Средство «АФЛОРАН» обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (кроме возбудителей туберкулеза), включая возбудителей особо опасных инфекций – чумы, холеры, вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, рота- и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. Н5NI, Н1NI, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии и др.), грибов (возбудителей кандидозов и дерматофитий, плесневых грибов); моющими свойствами.

1.3. Средство «АФЛОРАН» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу мало опасных при нанесении на кожу; по классификации К.К.Сидорова при парентеральном введении (в брюшную полость) - к 4 классу мало токсичных веществ; при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) мало опасно согласно классификации ингаляционной опасности дезинфицирующих средств по степени летучести (4 класс опасности); оказывает местно-раздражающее действие на кожу и выраженное - на слизистые оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы средства в форме аэрозолей вызывают раздражение верхних дыхательных путей и глаз; в виде паров мало опасны, рабочие растворы от 5% и выше оказывают раздражающее действие на кожные покровы; опасны при попадании в глаза.

ПДК в воздухе рабочей зоны: для ЧАС - 1 мг/м3 (аэрозоль),

1.4. Средство «АФЛОРАН»   предназначено к применению:

( в лечебно-профилактических учреждениях (в т.ч. детских и неонатологических отделениях), инфекционных очагах при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции для:

- дезинфекции поверхностей в помещениях, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, наружных поверхностей кувезов, санитарно-технического оборудования, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек, белья, посуды (столовой, лабораторной, аптечной), предметов для мытья посуды; обуви из резин и других полимерных материалов, резиновых и полипропиленовых ковриков, уборочного инвентаря, систем мусороудаления, медицинских отходов группы Б  из текстильных и других материалов (перевязочный материал, ватно-марлевые салфетки, тампоны, изделия медицинского назначения однократного применения и  белье одноразовое перед утилизацией,  комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования; дезинфекции  на санитарном транспорте, при проведении генеральных уборок;

- дезинфекции стоматологических оттисков из различных материалов (альгинатные, силиконовые и др.), зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и др. материалов, артикуляторов, отсасывающих систем и установок, применяемых в стоматологии;

- дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические, в том числе вращающиеся, инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) из различных материалов (металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, пластмассы, стекло) ручным способом;

- дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, хирургических и стоматологических (в том числе вращающихся) инструментов из металлов в ультразвуковых установках УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК» и «Elmasonik S120Н» механизированным способом;

- дезинфекции гибких эндоскопов механизированным способом в установке УДЭ 1-«КРОНТ»;

- предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) из различных материалов (металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, пластмассы, стекло) ручным способом;

( предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, хирургических и стоматологических (в том числе вращающихся) инструментов из металлов в ультразвуковых установках УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК» и «Elmasonik S120Н» механизированным способом;

( окончательной очистки (перед ДВУ) эндоскопов;

( на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, бани, прачечные, рынки, общественные туалеты), в учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта  (спортивные и культурно-оздоровительные комплексы, бассейны, кинотеатры, офисы и др.),  учреждениях социального обеспечения, детских учреждениях, на предприятиях общественного питания и торговли для профилактической дезинфекции поверхностей в помещениях, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, транспорта для перевозки пищевых продуктов,  санитарно-технического оборудования, резиновых и полипропиленовых ковриков, мусороуборочного оборудования, мусорных контейнеров, мусоровозов, обуви из резин и других полимерных материалов, посуды, предметов для мытья посуды, средств личной гигиены, белья, уборочного инвентаря;

( для обеззараживания специального оборудования, спецодежды, инструментов в парикмахерских, массажных салонах, салонах красоты;

( для профилактической дезинфекции поверхностей в помещениях, предметов обстановки, наружных поверхностей приборов и аппаратов на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты С и D;

( обеззараживания поверхностей, пораженных плесневыми грибами;

( обеззараживания фекально-мочевой взвеси в накопительных баках автономных туалетов, не имеющих отвода в канализацию;

( дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые и промышленные кондиционеры, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры и пр.).

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к воде комнатной температуры (табл. 1).

#### Таблица 1 - Приготовление рабочих растворов средства «АФЛОРАН»

| Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Количества ингредиентов, необходимые для приготовления |
| --- | --- |
|  | 1 л рабочего раствора | 10 л рабочего раствора |
|  | Средство (мл) | Вода | Средство (мл) | Вода |
| 0,2 | 2 | до 1 л | 20 | до 10 л |
| 0,25 | 2,5 | до 1 л | 25 | до 10 л |
| 0,4 | 4 | до 1 л | 40 | до 10 л |
| 0,5 | 5 | до 1 л | 50 | до 10 л |
| 0,75 | 7,5 | до 1 л | 75 | до 10 л |
| 1,0 | 10 | до 1 л | 100 | до 10 л |
| 2,0 | 20 | до 1 л | 200 | до 10 л |
| 3,0 | 30 | до 1 л | 300 | до 10 л |
| 3,5 | 35 | до 1 л | 350 | до 10 л |
| 4,0 | 40 | до 1 л | 400 | до 10 л |
| 5,0 | 50 | до 1 л | 500 | до 10 л |
| 8,0 | 80 | до 1 л | 800 | до 10 л |

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ средства

3.1. Средство применяют  для обеззараживания объектов, указанных в п.1.4.  Средство используют способами протирания, орошения, погружения и замачивания.

Дезинфекцию объектов растворами средства в ЛПУ и инфекционных очагах проводят в соответствии с режимами, указанными в  табл. 2-6, 8-9.

На предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, общественные туалеты), учреждений культуры, отдыха (кинотеатры, офисы и др.), учреждениях социального обеспечения, детских учреждениях, предприятиях общественного питания и торговли,  на предприятиях фармацевтической и биотехнологической промышленности по производству нестерильных лекарственных средств в помещениях классов чистоты С и D профилактическую дезинфекцию проводят по режимам, указанным в табл. 2. В банях, парикмахерских, бассейнах, спортивных комплексах дезинфекцию объектов проводят по режимам, указанным в табл. 6  (при дерматофитиях).

Генеральные уборки проводят в соответствии с режимами табл. 7.

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.п.), в т.ч. ворсовые, мебель, поверхности приборов, аппаратов, наружные поверхности кувезов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора 100 мл/м2 или орошают раствором средства при норме расхода 150-300 мл/м2 (в зависимости от распыливающего оборудования). Ворсовые поверхности и покрытия обрабатывают дважды. После обработки поверхностей способом орошения в помещении проводят влажную уборку.

Для борьбы с плесенью поверхности в помещениях сначала очищают от плесени 8% раствором средства, затем  обрабатывают раствором такой же концентрации еще раз. Время дезинфекционной выдержки составляет 120 мин.

3.3. Санитарный транспорт и транспорт для перевозки пищевых продуктов обрабатывают растворами средства способом орошения или протирания в соответствии  с нормами расхода, указанными в п. 3.2. После дезинфекции автотранспорта для перевозки пищевых продуктов  обработанные поверхности промывают  водой  и вытирают насухо.

3.4. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.), мусоросборники протирают  раствором средства с помощью щетки или ерша или орошают раствором средства. Норма расхода раствора средства при протирании – 150 мл/м2, при орошении – 150-300 мл/м2 (в зависимости от распыливающего оборудования). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой.

Резиновые или пропиленовые коврики дезинфицируют способом протирания или погружения в раствор средства.

3.5. Предметы ухода за больными, средства личной гигиены, игрушки погружают в раствор средства или  протирают ветошью, смоченной раствором средства. Крупные игрушки обеззараживают способом орошения. По окончании дезинфекции - промывают проточной питьевой водой в течение 10 мин.

3.6. Обувь из резин и других полимерных материалов погружают в раствор  средства. По окончании дезинфекции ее промывают проточной питьевой водой  в течение 10 мин.

3.7. Столовую посуду освобождают от остатков пищи и полностью погружают в раствор средства при норме расхода: 2 л рабочего раствора на 1 комплект посуды. Лабораторную посуду полностью погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции ее промывают проточной питьевой  водой.

3.8. Белье замачивают в растворе средства из расчета 4 л рабочего раствора на 1 кг сухого белья. По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают, прополаскивают и высушивают.

3.9. Уборочный инвентарь погружают в раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки прополаскивают водой и высушивают.

3.10. Медицинские отходы группы Б из текстильных и других материалов (ватные тампоны, использованный перевязочный материал, одноразовое нательное и постельное белье, одежда персонала, маски и пр.) и других материалов (посуда, в том числе лабораторная, изделия медицинского назначения однократного применения) погружают в емкость с  раствором средства, по окончании дезинфекции утилизируют.

3.11. Дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводят при полном их отключении с привлечением и под руководством инженеров по вентиляции.

Дезинфекции подвергают секции центральных и бытовых кондиционеров, системы общеобменной вентиляции для искусственного охлаждения воздуха, фильтры, радиаторные решетки и накопители конденсата, воздухоприемники, воздухораспределители и насадки. Перед дезинфекцией проводят мойку поверхностей мыльно-содовым раствором. Дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, представленными в табл. 8.

3.12. Дезинфекцию, в том числе совмещенную с предстерилизационной очисткой, и предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, изделий проводят в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками.

При проведении дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделия необходимо погружать в рабочий раствор сразу же после их применения (не допуская подсыхания загрязнений), обеспечивая удаление видимых загрязнений с поверхности с помощью тканевых салфеток; у изделий, имеющих каналы, последние следует тщательно промывать раствором с по мощью шприца или иного приспособления.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий.

Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

После окончания обработки изделия извлекают из емкости с раствором и отмывают от остатков рабочего раствора средства проточной питьевой водой в течение 8 мин (изделия из металлов и стекла), 10 мин (изделия из резин и пластмасс).

Предстерилизационную очистку изделий, не совмещенную с дезинфекцией, проводят после их дезинфекции любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкцией.

Дезинфекцию, в том числе совмещенную с предстерилизационной  (окончательной – перед ДВУ) очисткой, предстерилизационную очистку эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях», изменения и дополнения №1 к ним (СП 3.1.2659-10), методических указаний «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним» (МУ 3.5.1937-04 от 04.03.2004г.).

Растворы средства могут быть использованы многократно в течение срока годности (14 дней), если их внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения указанного срока.

3.13 Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой, хирургических и стоматологических (в том числе вращающихся) инструментов механизированным способом проводят в соответствии с режимами, указанными в табл. 13.

При размещении изделий в загрузочных корзинах ультразвуковых установок УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК» и “Elmasonic S120Н” соблюдают следующие правила:

( инструменты, имеющие замковые части, раскладывают раскрытыми, размещая в загрузочной корзине не более чем в 3 слоя, при этом инструменты каждого последующего слоя располагают со сдвигом по отношению к инструментам предыдущего слоя;

( инструменты, не имеющие замковых частей, помещают в один слой таким образом, чтобы был свободный доступ раствора к поверхности инструмента;

( мелкие стоматологические инструменты размещают в один слой в крышке чашки Петри, которую устанавливают в загрузочную корзину таким образом, чтобы она была заполнена рабочим раствором средства.

Перед размещением загрузочной корзины с инструментами в мойку ультразвуковой установки “Elmasonic S120Н” её наполняют рабочим раствором средства, нажимают кнопку «on/off» и проводят дегазирование рабочего раствора в течение 5 минут (включают кнопку «degas» на передней панели мойки). По истечении времени дегазирования повторно нажимают кнопку «degas».

После этого загрузочную корзину устанавливают в резервуар мойки ультразвуковой, закрывают резервуар крышкой, набирают на таймере требуемое время ультразвуковой обработки, нажимают кнопку «sweep» (включение функции оптимизации распределения звукового поля в рабочем растворе средства в резервуаре), а затем нажимают кнопку запуска/остановки ультразвуковой обработки (включение ультразвуковых генераторов). По окончании ультразвуковой обработки (отключение ультразвуковых генераторов автоматическое) извлекают инструменты и помещают их в пластмассовую емкость для ополаскивания проточной питьевой водой, а затем проводят ополаскивание дистиллированной водой.

Обработку изделий в ультразвуковой установке УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК» проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации этой установки.

Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения проводят в соответствии с режимами, представленными в табл. 10-13. Предстерилизационную очистку изделий, не совмещенную с дезинфекцией, изделий медицинского назначения проводят в соответствии с режимами, указанными в табл. 14-16.

Контроль качества предстерилизационной очистки проводят путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы – на наличие остаточных количеств крови и фенолфталеиновой пробы – на наличие щелочных компонентов моющего раствора согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (№ МУ-287-113 от 30.12.98г.).

3.14 Обработку съемных деталей наркозно-дыхательной аппаратуры проводят по режиму дезинфекции изделий медицинского назначения с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве по эксплуатации аппарата конкретной модели.

3.15. Отсасывающие системы стоматологические дезинфицируют, применяя 4,0 или 5,0% рабочий раствор средства объемом 1 л, пропуская его через отсасывающую систему установки в течение 2-х минут. Заполненную раствором систему оставляют на время дезинфекционной выдержки. По окончании дезинфекционной выдержки раствор из системы следует слить и промыть ее проточной питьевой водой в течение 10 мин. Обработку осуществляют 1-2 раза в день, в том числе по окончании рабочей смены.

3.16. Оттиски, зубопротезные заготовки, предварительно отмытые (с соблюдением противоэпидемических мер защиты – использование резиновых перчаток, фартука) водой, дезинфицируют путем их погружения в раствор средства. По окончании дезинфекции оттиски и зубопротезные заготовки промывают проточной водой в течение  10 мин.

Таблица 2 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

«АФЛОРАН» при бактериальных (кроме туберкулеза, чумы, холеры) инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (кроме ворсовых), жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, наружные поверхности кувезов, санитарный транспорт, транспорт для перевозки пищевых продуктов | 0,2 0,5 1,0 | 90 60 30 | Протирание |
|  | 0,5 1,0 | 60 30 | Орошение |
| Ковровые напольные поверхности, мягкая мебель | 1,0 | 120 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
| Санитарно-техническое оборудование, мусоросборники, мусороуборочное оборудование | 0,5 1,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Посуда чистая | 0,25 0,5 | 30 15 | Погружение |
| Посуда, освобожденная от остатков пищи | 2,0 3,0 | 120 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная, не загрязненная кровью и другими биологическими субстратами | 0,2 0,5 1,0 | 60 30 15 | Погружение |
| Посуда аптечная (без видимых загрязнений) | 0,2 0,5 1,0 | 60 30 15 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды (щетки, ерши) | 2,0 3,0 | 120 60 | Погружение |
| Игрушки | 0,5 1,0 | 60 30 | Погружение, протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными, не загрязненные кровью и другими биологическими субстратами, средства личной гигиены | 0,5 1,0 | 60 30 | Погружение или протирание |
| Белье незагрязненное | 0,25 0,5 1,0 | 60 30 15 | Замачивание |
| Белье загрязненное | 0,5 1,0 | 60 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное фекалиями | 2,0 3,0 | 120 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь для обработки помещений | 0,5 1,0 | 60 30 | Погружение (замачивание) |
| Уборочный инвентарь (ерши, щетки, ветошь) для обработки санитарно-технического оборудования | 2,0 3,0 | 120 60 | Погружение (замачивание) |

Таблица 3 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

«АФЛОРАН» при особо опасных инфекциях (чума, холера)

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (кроме ворсовых), жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 0,5 1,0 | 60 30 | Протирание |
|  | 0,5 1,0 | 60 30 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 1,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Посуда, освобожденная от остатков пищи | 2,0 3,0 | 120 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 0,5 1,0 | 60 30 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 0,5 1,0 | 60 30 | Погружение или протирание |
| Белье незагрязненное | 0,25 0,5 1,0 | 60 30 15 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 3,0 | 120 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь для обработки помещений | 0,5 1,0 | 60 30 | Погружение (замачивание) |

| Уборочный инвентарь (ерши, щетки, ветошь) для обработки санитарно-технического оборудования | 2,0 3,0 | 120 60 | Погружение (замачивание) |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 4 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

«АФЛОРАН» при вирусных инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 5,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 5,0 8,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Посуда чистая | 5,0 8,0 | 30 15 | Погружение |
| Посуда, освобожденная от остатков пищи | 5,0 8,0 | 60 30 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 4,0 5,0 | 60 30 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 5,0 8,0 | 60 30 | Погружение |
| Игрушки | 5,0 | 60 | Протирание, погружение или орошение |
| Предметы ухода за больными | 5,0 | 60 | Протирание или погружение |
| Перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье однократного применения | 5,0 8,0 | 60 30 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 5,0 8,0 | 30 15 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 5,0 8,0 | 60 30 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь для уборки помещений | 5,0 8,0 | 30 15 | Замачивание (погружение) |
| Уборочный инвентарь (ерши, щетки, ветошь) для обработки санитарно-технического оборудования | 5,0 8,0 | 60 30 | Замачивание (погружение) |

# Таблица 5 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

«АФЛОРАН» при кандидозах

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззаражи-вания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 2,0 3,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 3,0 4,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Посуда чистая | 2,0 3,0 | 30 15 | Погружение |
| Посуда, освобожденная от остатков пищи | 4,0 5,0 | 120 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 3,0 3,5 4,0 | 90 60 30 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 4,0 5,0 | 120 60 | Погружение |
| Игрушки | 3,0 | 60 | Протирание, погружение или орошение |
| Предметы ухода за больными | 3,0 | 60 | Протирание или погружение |
| Перевязочный материал, ватно-марлевые повязки, тампоны, белье однократного применения | 3,0 3,5 4,0 | 90 60 30 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 1,0 2,0 | 60 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 3,0 3,5 4,0 | 90 60 30 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь для уборки помещений | 1,0 2,0 | 60 30 | Погружение (замачивание) |
| Уборочный инвентарь (ерши, щетки, ветошь) для обработки санитарно-технического оборудования | 3,0 3,5 4,0 | 90 60 30 | Погружение (замачивание) |

# Таблица 6 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

# «АФЛОРАН» при дерматофитиях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззаражи-вания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транспорт | 4,0 5,0 6,0 | 120 90 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 5,0 6,0 | 90 60 | Протирание или орошение |
|  | 4,0 | 60 | Двукратноепротирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Резиновые и полипропиленовые коврики | 4,0 6,0 | 120 60 | Протирание или погружение |
| Посуда лабораторная | 3,0 4,0 5,0 | 120 60 30 | Погружение |
| Игрушки | 4,0 5,0 | 120 60 | Протирание |
|  | 4,0 5,0 | 60 30 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 4,0 5,0 | 120 60 | Протирание |
|  | 4,0 5,0 | 60 30 | Погружение |
| Перевязочный материал, ватно- марлевые повязки, тампоны, белье однократного применения | 4,0 5,0 | 120 60 | Погружение |
| Обувь из пластмасс, резин и других полимерных материалов | 4,0 5,0 | 60 30 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 3,0 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 4,0 5,0 | 120 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 4,0 5,0 | 120 60 | Погружение |

# Таблица 7 - Режимы дезинфекции объектов растворами средства  «АФЛОРАН» при

# проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических  и детских учреждениях

| Профиль учреждения | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззаражи-вания |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские учреждения | 0,5 1,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Операционные блоки, перевязочные, процедурные, манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизационные отделения хирургических, гинекологических, урологических, стоматологических отделений и стационаров, родильные залы акушерских стационаров | 5,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Палатные отделения, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и др. в ЛПУ любого профиля (кроме инфекционного) | 0,5 1,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения | генеральную уборку проводят по режиму соответствующей инфекции | Протирание или орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 4,0 5,0 6,0 | 120 90 60 | Протирание или орошение |

# Таблица 8 - Режимы профилактической дезинфекции растворами средства «АФЛОРАН» систем вентиляции и кондиционирования

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Секции центральных и бытовых кондиционеров и общеобменной вентиляции, воздухоприемник и воздухораспределители | 0,5 1,0 | 60 30 | Протирание, орошение |
| Воздушные фильтры* | 0,5 1,0 | 120 60 | Погружение |
| Радиаторные решетки, насадки, накопители конденсата | 0,5 1,0 | 60 30 | Протирание |
| Воздуховоды | 0,5 1,0 | 60 30 | Орошение |

# * Перед дезинфекцией проводят мойку мыльно-содовым раствором

# Таблица 9 - Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства «АФЛОРАН» при вирусных, грибковых, бактериальных (кроме  туберкулеза) инфекциях, в том числе чуме, холере

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия из резин, стекла, пластмасс, металлов (в том числе однократного применения), комплектующие детали наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования | 4,0 5,0 | 60 30 | Погружение |
| Инструменты из металлов | 4,0 | 15 | Погружение в установку УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК» или «Elmasonic S 120H» |
| Стоматологические оттиски, зубопротезные заготовки | 4,0 5,0 | 15 10 | Погружение |
| Стоматологические отсасывающие системы | 4,0 5,0 | 60 30 | Прокачать рабочий раствор через систему и оставить в ней на время обеззараживания |
| Эндоскопы, инструменты к эндоскопам | 3,0 | 15 | Погружение |
| Гибкие эндоскопы | 3,0 | 15 | Погружение в установку УДЭ 1- «КРОНТ» |

##### Таблица 10 ( Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

##### очисткой, изделий медицинского назначения* (кроме

##### эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства

##### «АФЛОРАН» ручным способом

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура рабо-чего раст-вора, ОС | Время вы-держки/обра-ботки, мин. |
| Удаление видимых загрязнений с поверхности с помощью тканевых салфеток; у изделий, имеющих каналы, последние тщательно промывают раствором с помощью шприца или иного приспособления | 4,0 или 5,0 | Не менее 18 | Не нормируется |
| Замачивание** изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий | 4,0 | То же | 60 |
|  | 5,0 |  | 30 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов - с помощью шприца: · изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; · изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | (»( | 0,5 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 10,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Примечания: * изделия следует погружать в рабочий раствор средства сразу

же после их применения не допуская подсыхания

загрязнений;

** на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается

дезинфекция изделий медицинского назначения при

вирусных, бактериальных (кроме туберкулеза), в т.ч. чуме, холере

и грибковых  (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.

Таблица 11 ( Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

(окончательной) очисткой, гибких и жестких эндоскопов

растворами средства «АФЛОРАН» ручным способом

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура рабочего раствора, ОС | Время выдержки / обработки, мин. |
| Замачивание* эндоскопов (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий | 3,0 | Не менее 18 | 15,0 |
| Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: · инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; · внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; · наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: · каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки; · каналы промывают при помощи шприца | В соответствии с концентра-цией раствора, использован-ного на этапе замачивания | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 10,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечание: * на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается

дезинфекция эндоскопов при вирусных, бактериальных

(кроме туберкулеза) и грибковых

(кандидозы) инфекциях.

Таблица 12 ( Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой,

медицинских инструментов к гибким эндоскопам растворами средства

«АФЛОРАН» ручным способом

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура рабочего раствора, ОС | Время выдержки/ обработки на этапе, мин. |
| Замачивание* инструментов при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий | 3,0 | Не менее 18 | 15,0 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: · наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; · внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | В соответствии с концентра-цией раствора, использован-ного на этапе замачивания |  | 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса | Не нормируется | 10,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Примечание: * на этапе замачивания обеспечивается дезинфекция инструментов при вирусных, бактериальных (кроме туберкулеза) и грибковых  (кандидозы) инфекциях.

.

##### Таблица 13 ( Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

##### очисткой, хирургических и стоматологических инструментов из металлов

##### раствором средства «АФЛОРАН» в ультразвуковых установках

##### УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК» и “Elmasonic S120Н” механизированным способом

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время обработки, мин |
| Ультразвуковая обработка* в установке инструментов хирургических и стоматологических инструментов из металлов | 4,0 | Не менее 18 | 15,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой вне установки | Не нормируется | 8,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой вне установки | Не нормируется | 0,5 |

Примечание: * во время ультразвуковой обработки инструментов  обеспечивается их дезинфекция при вирусных,  бактериальных (кроме туберкулеза), в т.ч. чуме, холере и грибковых  (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.

##### Таблица 14 ( Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с

##### дезинфекцией, изделий медицинского назначения (кроме

##### эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства

##### «АФЛОРАН» ручным способом

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура рабо-чего раст-вора, ОС | Время вы-держки/обра-ботки, мин. |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий: · изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей (кроме стоматологических зеркал с амальгамой); | 0,4 0,5 0,75 | Не менее 18 | 15,0 15,0 20,0 |
| · изделий, имеющих замковые части, каналов или полостей (кроме стоматологических щипцов); |  |  |  |
| · стоматологических щипцов и зеркал с амальгамой |  |  |  |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов - с помощью шприца: · изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; · изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | То же | 0,5 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Таблица 15 ( Режимы предстерилизационной (окончательной) очистки,

не совмещенной с дезинфекцией, гибких и жестких

эндоскопов раствором средства «АФЛОРАН» ручным способом

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура рабочего раствора, ОС | Время выдержки / обработки, мин. |
| Замачивание* эндоскопов (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий | 0,5 | Не менее 18 | 15,0 |
| Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: · инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; · внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; · наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: · каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки; · каналы промывают при помощи шприца | 0,5 | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Таблица 16 ( Режимы предстерилзационной очистки, не совмещенной с

дезинфекцией, медицинских инструментов к гибким

эндоскопам раствором средства «АФЛОРАН» ручным способом

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура рабочего раствора, ОС | Время выдержки/ обработки на этапе, мин. |
| Замачивание инструментов при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов | 0,5 | Не менее 18 | 15,0 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: · наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; · внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | 0,5 | То же | 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса | Не нормируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Раздел 4. Применение средства «АФЛОРАН»  для обеззараживания содержимого накопительных баков автономных туалетов, не имеющих отвода в канализацию

4.1. Рабочий раствор средства  готовят в отдельной емкости, из которой его отбирают для заправки цистерн спецавтотранспорта, или на местах потребления непосредственно в баке-сборнике при его заправке. Для приготовления рабочего раствора применяют  водопроводную воду.

4.2.  В таблице 17 приведены расчетные количества  средства и воды, необходимые для приготовления рабочего раствора  в отдельной емкости,  в зависимости от требуемых объемов растворов.

Таблица 17 – Приготовление 5% рабочего растворов средства «АФЛОРАН» в отдельной емкости  для заправки цистерн спецавтотранспорта

| Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Количества средства и воды, необходимые для приготовления раствора объемом: |
| --- | --- |
|  | 10 л | 100 л | 1000 л |
|  | Средство, л | Вода, л | Средство, л | Вода, л | Средство, л | Вода, л |
| 5,0 | 0,5 | 9,5 | 5,0 | 95,0 | 50,0 | 950,0 |

4.3. В таблице 18 приведены расчетные количества средства и воды, необходимые для приготовления рабочего раствора  непосредственно в баке туалета в зависимости от емкости бака.

Таблица 18 - Приготовление 5% рабочего раствора средства «АФЛОРАН»  непосредственно в баке-сборнике.

| Емкость бака, л | Средство, л | Вода, л | Получаемый объем 5,0 % рабочего раствора, л |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 | 1,02 | 19,43 | 20,45 |
| 250 | 0,85 | 16,19 | 17,04 |
| 200 | 0,68 | 12,96 | 13,64 |
| 150 | 0,51 | 9,72 | 10,23 |
| 100 | 0,34 | 6,48 | 6,82 |
| 50 | 0,17 | 3,24 | 3,41 |

Внимание! Категорически запрещается смешивать средство  «АФЛОРАН» с другими моющими средствами.

4.4. Заправку баков рабочим раствором производят как вручную, так и с помощью спецавтомашин. Технология и способ заправки предусмотрены регламентом обслуживания и технической документацией для данного типа туалета.

4.5. Полное заполнение отходами не должно превышать 75% общего объема бака-сборника. Количество заливаемого 5,0%-ного раствора должно составлять не менее 1/11 части объема бака-сборника при  условии его полного заполнения отходами, т.е. соотношение рабочего раствора и отходов должно составлять 1:10. При таком соотношении обеззараживание отходов после  заполнения бака обеспечивается  через 60 минут (время обеззараживания).

4.6. Внешнюю поверхность баков-сборников, поверхности в кабинах автономных туалетов обрабатывают 0,5% или 1,0% раствором средства с помощью щетки или ветоши. Время дезинфекции составляет соответственно 60 и 30 мин.

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет и лица с аллергическими заболеваниями и чувствительные к химическим веществам.

  - Все работы со средством «АФЛОРАН»  следует проводить с защитой кожи рук рез

новыми перчатками.

  - Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

  - Обработки поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить

без средств защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

5.5. При работе способом орошения персоналу необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60 М с патроном марки В и глаз - герметичными очками. После окончания обработки необходимо провести влажную уборку помещения. Обработки проводят в отсутствие пациентов.

5.6. Отмыв изделий медицинского назначения следует проводить под проточной водой не менее 8 мин для изделий из металлов и стекла, не менее 10 мин для изделий из резин и пластмасс.

5.7. При проведении работ необходимо соблюдать правила личной гигиены. После работы открытые части тела (лицо, руки) вымыть водой с мылом.

5.8. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов и в местах, не доступных детям.

5.9. Слив растворов в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

- МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

6.1. При попадании средства на кожу смыть его водой.

6.2. При попадании средства в глаза следует немедленно! промыть их под струей воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 20% или 30% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к офтальмологу.

6.3. При попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

6.4. При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) необходимо выйти из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко или минеральную воду). При необходимости обратиться к врачу.

7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «АФЛОРАН»

  - Контролируемые показатели качества

Согласно нормативной документации (ТУ 9392-013-60437111-2012) дезинфицирую-щее средство «АФЛОРАН»  по показателям качества средство  должно соответствовать нормам, указанным в табл. 19.

Таблица 19 – Показатели качества дезинфицирующего средства «АФЛОРАН»

| №№ п/п | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета |
| 2 | Запах | Применяемой отдушки |
| 3 | Плотность при 200С, г/см3 | 1,023 + 0,015 |
| 4 | Показатель активности водородных ионов (рН) средства | 10,5 - 12,5 |
| 5 | Массовая доля акилдиметилбензиламмоний- и дидецилдиметиламмоний хлоридов (суммарно), % | 8,7 – 10,1 |

7.2. Определение внешнего вида и запаха

Внешний вид  средства «АФЛОРАН»  определяют визуально. Для этого в химический стакан  из бесцветного стекла внутренним диаметром около 35 см наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете.

Запах оценивают органолептически.

7.3. Определение плотности при 200С

Плотность при  200С измеряют с помощью ареометра или пикнометра в  соответ-ствии с ГОСТ 18995.1-73

7.4. Определение показателя активности  водородных ионов (рН) средства

Показатель активности водородных ионов (рН) средства определяют потенциометрическим методом по ГОСТ Р 50550-93.

7.5.  Определение массовой доли четвертичных аммониевых солей (суммарно)

7.5.1. Оборудование и реактивы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88 2 класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1  по ГОСТ 29251-91.

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ  1770-74.

Колба Кн-1-250-24/29 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Цилиндры  1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74.

##### Пипетки 1-2-1-2, 1-2-1-5 по ГОСТ 29227-91.

Натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-07-1816-93; 0,004 н. водный раствор.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Кислота уксусная по ГОСТ 61-75.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.

Эозин Н по ТУ 6-09-183-75.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99%; 0,004 н. водный раствор.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7.5.2. Подготовка к испытанию

7.5.2.1. Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия

Навеску 0,1154 г додецилсульфата натрия (в пересчете на 100% содержание основного вещества), взятую с точностью до четвертого десятичного знака, растворяют в дистиллированной воде  в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема водой до метки

7.5.2.2. Приготовление 0.004 н. раствора цетилпиридиний хлорида  1-водного

Навеску 0,1439 г цетилпиридиний хлорида 1-водного, взятую с точностью до четвертого десятичного знака, растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема водой до метки.

7.5.2.3. Приготовление смешанного индикатора

Раствор 1. В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 см3 дистиллирован-ной воды, прибавляют 0,5 см3 уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до

40 см3   и перемешивают.

Раствор 2. 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см3 дистиллированной воды и прибавляют небольшими порциями 3,0 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают.

Раствор смешанного индикатора готовят смешением  раствора 1 и  раствора 2 в объемном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течение трехдневного срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более 3 дней.

7.5.2.4. Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия

К   10 см3   раствора   додецилсульфата натрия  в конической колбе с притертой пробкой прибавляют 30 см3 дистиллированной воды,  2 см3 раствора смешанного индикатора и 15   см3 хлороформа. Закрывают   пробку  и   встряхивают. Содержимое  колбы   титруют  раствором цетилпиридиний хлорида, интенсивно встряхивая в закрытой колбе до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

7.5.3. Проведение испытания

Навеску анализируемого средства «АФЛОРАН» от 0,6 г до 0,8 г,  взятую с точностью до 0,0002 г, количественно  переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3,  и  объем доводят дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу  либо в цилиндр с притертой пробкой   вносят 5 см3   раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 30  см3  дистиллированной воды, 2 см3 смешанного индикатора и 15  см3  хлороформа.  Полученную двухфазную систему   титруют   приготовленным раствором анализируемой пробы средства «АФЛОРАН» при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до  перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

7.5.4.  Обработка результатов

Массовую долю четвертичных аммониевых солей (суммарно) (Х) в процентах вычисляют по формуле:

0,00143 × V  ×  К × 100 × 100

Х  =    ----------------------------------------- ,

m  × V1

где 0,00143 – масса суммы ЧАС, соответствующая 1 см3 раствора

додецилсульфата  натрия концентрации точно  с  (С12Н25SO4Nа) =

0,004 моль/дм3, г;

V –  объем      титруемого    раствора     додецилсульфата      натрия

концентрации  с (С12Н25SO4Na) = 0,004моль/дм3,  см3;

К  – поправочный     коэффициент     раствора    додецилсульфата

натрия    концентрации с (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3;

100 – объем приготовленного раствора анализируемой пробы, см3;

V1 – объем раствора анализируемой пробы, израсходованный

на  титрование, см3;

m – масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,2 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа +3 %  при доверительной вероятности 0,95.

8. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

8.1. Средство транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующих сохранность продукции и тары.

8.2. Средство хранят в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, при температуре от 00   до +300С отдельно от лекарственных препаратов и пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

8.3. В аварийных ситуациях следует использовать средства индивидуальной защиты: комбинезон или халат, сапоги, герметичные очки, резиновые перчатки. При уборке пролившегося средства следует адсорбировать его удерживающим жидкость веществом (силикагель, песок, ветошь, опилки), собрать и отправить на утилизацию. Остатки смыть большим количеством воды.

Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.