# Инструкции для пультов LIVOLO

Использование дистанционного пульта управления.

Программируемые клавиши «А», «В», «С» включают и выключают свет по заданным зонам. Клавиша «D» выключает все зоны одним нажатием.

Примечания:

1. Расстояние между пультом и выключателем не должно превышать 30 м

2. Если лампа не подключена к выключателю, то при синхронизации не будет воспроизведен звук.

Инструкция синхронизации  малого дистанционного управления:

1.  Удерживайте сенсор включения 5 секунд.

2.  Отпустите после звукового сигнала.

3.  Нажмите кнопку на пульте  (например, кнопку А)

4.  Звуковой сигнал информируют вас об успешном окончании синхронизации.

Примечание: 1.       Для отмены синхронизации удерживайте нажатие 10 секунд.  Двойной звуковой сигнал информирует об отмене синхронизации.

Функции малого дистанционного управления:

А) После синхронизации при использовании выключателей управление пультом осуществляется по следующей схеме:

Клавиши «А», «В», «С» включают и выключают свет по заданным зонам. Клавиша «D» выключает все зоны одним нажатием.

Б) При использовании пульта в диммируемых выключателях схема работы пульта следующая:

Клавиша «А» включает, «В» делает свет ярче, «С» приглушает свет, а клавиша «D» выключает.