СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА»

Зарегистрирована В Едином реестре систем добровольной сертификации

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Российской Федерации (Росстандарт РФ)

Рег. № РОСС RU.31112.04ЖКХ0

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И МЕТРОЛОГИИ

«ГЕРТЕК» (ООО «ГЕРТЕК»)

101000, Москва город, Переулок Колпачный, дом 6, Строение 5, Пом. II, Комн. .30Б igertek@gmail.com

СЕРТИФИКАТ № РОСС RU.31112.ИЛ0038 действителен до 18.07.2022 года

| ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ГТБ/072019/0810 от 11.09.2019 |
| --- |
| Место проведения испытаний: | Испытательная лаборатория ООО «ГЕРТЕК» |
| Заявитель: | Закрытое акционерное общество «Калужский завод строительных материалов», Российская Федерация, 248029, Калужская область, г. Калуга, ул. Белокирпичная, дом 20, ОГРН 1024001345323, ИНН 4028023485, номер телефона: +74842520190, адрес е- mail: kzsm@yandex.ru |
| Наименование продукции: | Плита перегородочная силикатная полнотелая М150/2.0 |
| Изготовитель: | Закрытое акционерное общество «Калужский завод строительных материалов», Российская Федерация, 248029, Калужская область, г. Калуга, ул. Белокирпичная, дом 20, ОГРН 1024001345323, ИНН 4028023485, номер телефона: +74842520190, адрес е- mail: kzsm@yandex.ru |
| Технический регламент: | ГОСТ 379-2015 “Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия “, ТУ 23.61.11-006-52889661-2018 |
| Дата получения образца | 30.07.2019 |

# Приложение 1 Сведения об объекте испытаний

- Общие данные

| 1.1. Наименование изделия | Плита перегородочная силикатная полнотелая |
| --- | --- |
| 1.2 Модель изделия | М150/2.0 |
| 1.3 Порядковые номера образцов | Не присваивались |
| 1.4Код ТН ВЭД | 6810119000 |
| 1.5 Дата изготовления | 04.2019 |
| Примечание:при испытаниях использовалась перегородка выполненная из плит М150/2.0 |

## Краткое описание и назначение изделия

  - Назначение: применяют для кладки и облицовки несущих, самонесущих и ненесущих стен и других элемен- тов жилых, общественных и производственных зданий и сооружений.

  - Основные характеристики:

| Тип силикатного изделия | перегородочная силикатная плита полнотелая |
| --- | --- |
| Марка по прочности | M150 |
| Класс средней плотности | 2.0 |
| Средняя плотность, кг/м3 | 1801-2000 |
| Стандарт на изготовление | ТУ 23.61.11-006-52889661-2018; ГОСТ 379-2015. |
| Длина, мм | 495 |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 248 |

# 3 Процедура испытаний

| 3.1 Идентификация изделия | Наименование, тип, маркировка образца соответству- ют сопроводительной документации (паспорт каче- ства). |
| --- | --- |
| 3.2 Проведение испытаний | На соответствие требованиям СП 51.13330.2011 Свод правил. Защита от шума. |
| 3.3 Условия проведения испытаний | Температура 23ºС Влажность 46% Давление 758 мм рт. ст. |

4. Методика испытаний

Методика испытаний: ГОСТ 27296-2012 Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций (с Поправкой).

Время естественной сушки изготовленной перегородки 24ч.

Скрепляющий материал: Сухая строительная кладочная смесь на цементной основе для выполнения внутренних и наружных работ «РЕАЛ» производства ООО «Ремикс».

Размеры перегородки, м (Д×В×Т): 4,2×2,5×0,7 площадь проема 10,5 м2 Помещение, аппаратура, по ГОСТ 27296-2012, р 5, р.6.

Измерительный сигнал: «розовый шум» в третьоктавных полосах частот 100-3150 Гц. Описание звукоизмерительного комплекса – см. приложение 2.

# 5 Результаты испытаний

5.1 Результаты измерений представлены в приложении 3.

| С | - испытанный образец соответствует требованиям |
| --- | --- |
| НС | - испытанный образец не соответствует требованиям |
| НП | - требования не применимые к испытываемому образцу |
| см. ниже | - сведения о соответствии требованиям в последующих пунктах |
| См. выше | - сведения о соответствии требованиям в предыдущих пунктах |

## Приложение 2. Описание звукоизмерительного комплекса

Звукоизмерительный комплекс – представляет из себя две смежные камеры – камеру высокого уровня звука и камеру низкого уровня звука, сооружена по принципу «коробка в коробке» на отдельных фундаментах с резино- выми виброизоляторами и отделена от испытуемого ограждения и конструкций камеры высокого уровня, косвен- ная передача звука исключена.

Форма камер – трапецеидальная с непараллельными стенами для обеспечения диффузности звукового поля. Между камерами имеется прямоугольный проем размерами 4,2×2,5 м, для размещения перегородок изготов-

ленных из испытуемых образцов.

## Приложение 3 Результаты измерений (представлены в виде таблицы 3.1)

Таблица 3.1

| Среднегеометрические частоты третьоктавных полос, Гц | Изоляция воздушного шума перегородкой R(f) дБ |
| --- | --- |
| 100 | 39 |
| 125 | 34 |
| 160 | 34 |
| 200 | 40 |
| 250 | 39 |
| 315 | 38 |
| 400 | 40 |
| 500 | 41 |
| 630 | 44 |
| 800 | 46 |
| 1000 | 50 |
| 1250 | 50 |
| 1600 | 54 |
| 2000 | 56 |
| 2500 | 57 |
| 3150 | 57 |
| Индекс изоляции воздушного шума перегородкой раз- мерами, м (Д×В×Т): 4,2×2,5×0,7 площадь проема 10,5 м2, из перегородочной силикатной плиты полнотелой М150/2.0 ГОСТ 379-2015. | Rw = 48 дБ |

Приложение 4

Вывод о возможности применения испытуемого образца согласно требованиям СП 51.13330.2011

Таблица 4.1

| Наименование и расположение ограждающей конструкции | Rwтреб, дБ | Вывод |
| --- | --- | --- |
| Жилые здания |
| Перекрытия между помещениями квартир и перекрытия, отделяющие по- мещения квартир от холлов, лестничных клеток и используемых чердачных помещений | 52 | НС |
| Перекрытия между помещениями квартир и расположенными под ними магазинами | 57 | НС |
| Перекрытия между комнатами в квартире в двух уровнях | 45 | С |
| Перекрытия между жилыми помещениями общежитий | 50 | НС |
| Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними ресторанами, кафе, спортивными залами | 57 | НС |
| Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними административными помещениями, офисами | 52 | НС |
| Стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартир и офисами; между помещениями квартир и лестничными клетками, холлами, коридорами, вестибюлями | 52 | НС |
| Стены между помещениями квартир и магазинами | 57 | НС |
| Стены и перегородки, отделяющие помещения квартир от ресторанов, кафе, спортивных залов | 60 | НС |
| Перегородки без дверей между комнатами, между кухней и комнатой в квартире | 43 | С |
| Перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры | 47 | НС |
| Стены и перегородки между комнатами общежитий |  |  |
| Входные двери квартир, выходящие на лестничные клетки, в вестибюли и коридоры | 32 | НП |
| Гостиницы |
| Перекрытия между номерами: гостиницы категорий "пять звезд" и "четыре звезды" гостиницы категории "три звезды" гостиницы категорий ниже "три звезды" | 53 51 50 | НС |
| Перекрытия, отделяющие номера от помещений общего пользования (ве- стибюли, холлы, буфеты): гостиницы категорий "пять звезд" и "четыре звезды" гостиницы категорий "три звезды" и ниже | 53 51 | НС |
| Перекрытия, отделяющие номера от помещений ресторанов, кафе: гостиницы категорий "пять звезд" и "четыре звезды" гостиницы категорий "три звезды" и ниже | 60 57 | НС |
| Стены и перегородки между номерами: гостиницы категорий "пять звезд" и "четыре звезды" гостиницы категории "три звезды" гостиницы категорий ниже "три звезды" | 53 51 50 | НС |
| Стены и перегородки, отделяющие номера от помещений общего пользова- ния (лестничные клетки, вестибюли, холлы, буфеты): гостиницы категорий "пять звезд" и "четыре звезды" гостиницы категорий "три звезды" и ниже | 53 51 | НС |
| Стены и перегородки, отделяющие номера от ресторанов, кафе: гостиницы категорий "пять звезд" и "четыре звезды" гостиницы категорий "три звезды" и ниже | 60 57 | НС |
| Административные здания, офисы |
| Перекрытия между рабочими комнатами, кабинетами, секретариатами и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (вести- бюли, холлы) | 45 | С |
| Стены и перегородки между кабинетами и отделяющие кабинеты от рабо- чих комнат | 45 | С |
| Стены и перегородки между офисами различных фирм, между кабинетами различных фирм | 48 | НС |
| Больницы и санатории |

| Перекрытия между палатами, кабинетами врачей | 48 | НС |
| --- | --- | --- |
| Перекрытия между операционными и отделяющие операционные от палат и кабинетов | 54 | НС |
| Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от помещений общего пользования (вестибюли, холлы) | 50 | НС |
| Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от столовых, кухонь | 54 | НС |
| Стены и перегородки между палатами, кабинетами врачей | 48 | НС |
| Стены и перегородки между операционными и отделяющие операционные от других помещений | 54 | НС |
| Образовательные организации |
| Перекрытия между классами, кабинетами, аудиториями и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (коридоры, вестибюли, хол- лы) | 47 | НС |
| Перекрытия между музыкальными классами общеобразовательных органи- заций среднего общего образования | 55 | НС |
| Перекрытия между музыкальными классами образовательных организаций высшего образования | 57 | НС |
| Стены и перегородки между классами, кабинетами и аудиториями и отде- ляющие эти помещения от помещений общего пользования | 48 | НС |
| Стены и перегородки между музыкальными классами образовательных ор- ганизаций среднего общего образования и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования | 55 | НС |
| Стены и перегородки между музыкальными классами образовательных ор- ганизаций высшего образования | 57 | НС |
| Дошкольные образовательные организации |
| Перекрытия между групповыми комнатами, спальнями | 47 | НС |
| Перекрытия, отделяющие групповые комнаты, спальни от кухонь | 51 | НС |
| Стены и перегородки между групповыми комнатами, спальнями и между другими детскими комнатами | 47 | НС |
| Стены и перегородки, отделяющие групповые комнаты, спальни от кухонь | 52 | НС |

Руководитель лаборатории	 	М.В. Трушин

Испытатель	 	А.П. Демяшев