ОКПД2  28.92.40.125							      	    Группа Г51

ОКС 79.120.99

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «ТИТАН» _______________ А.Н. Головин «___» ____________ 2020 г. |
| --- | --- |

МАШИНА РУБИЛЬНАЯ ДИСКОВО-МОЛОТКОВАЯ РДМ-600

Технические условия

ТУ 28.49.12-001-42169534-2020

Введены впервые

Дата введения в действие -  «___»_________ 2020 г.

РАЗРАБОТАНО

ООО «ТИТАН»

2020

Содержание

Введение	3

1	Технические требования	4

2	Требования безопасности	12

3	Требования  защиты окружающей среды	13

4	Правила приёмки	14

5	Методы контроля	15

6	Транспортирование и хранение	17

7	Указания по эксплуатации	18

8	Гарантии изготовителя	18

Приложение А	19

Лист регистрации изменений	21

# Введение

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на Машину рубильную дисково-молотковую РДМ-600 (далее по тексту –машина, оборудование, продукция),  предназначенную для переработки горбыля, тонкомера, обрези, мелких обрезков, технологической щепы, кусковых отходов деревообрабатывающих производств в щепу, применяемую для изготовления арболитовых блоков, для производства топливной (энергетической) щепы, щепы для копчения, для подстилки животным, мульчирующей щепы в растениеводстве, декоративной щепы для садов и парков, технологической щепы, для производства ДСП, ДВП, цементно-стружечных плит, древесно-полимерных материалов, опилкобетона, в линиях по производству топливных брикетов или гранул, сырья для целлюлозно-бумажного производства.

Климатическое исполнение и категория - УХЛ 1 по ГОСТ 15150.

Пример записи изделия при заказе:

«Машина рубильная дисково-молотковая РДМ-600.  ТУ 28.49.12-001-42169534-2020».

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ 2.114.

Перечень ссылочной документации приведен в Приложении А.

# Технические требования

  - Основные параметры и характеристики

    - Оборудование должно соответствовать требованиям настоящих технических условий, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и изготавливаться по конструкторской документации и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

    - Производитель вправе без предварительного оповещения вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

    - Основные характеристики продукции приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателей, единицы измерения. | Значение |
| --- | --- |
| Электродвигатель: | Тип | АИР180S4 |
|  | Мощность, кВт | 18,5;22;30 |
|  | Частота вращения, об/мин | 1450 |
|  | Напряжение, В | 380 |
|  | Частота, Гц | 50 |
| Приводной ремень: | Тип | B(Б)-2000 |
|  | Количество, шт. | 4 |
| Диск | Диаметр, мм | 605 |
|  | Толщина, мм | 37 |
| Размеры загрузочного окна (без удлинителя), мм | 190х134 |
| Марка стали рубильных ножей | 9ХС, Х12МФ |
| Количество рубильных ножей, шт. | 2 или 4 |
| Количество противорежущих ножей, шт. | 2 |
| Количество молотков, шт. | 24 |
| Диаметр (размер) отверстий калибровочного сита, мм | 4, 8, 12, 20, 35*7 |
| Толщина стенок кожуха, мм | 8 |
| Габаритные размеры: | Длина, мм | 1500 |
|  | Ширина, мм | 800 |
|  | Высота, мм | 1000 |
| Масса, кг | 550 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 |

    - Допустимые отклонения присоединительных размеров не должны превышать пределов класса точности «средний» ГОСТ 30893.1.

    - Условия работы

      - Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150:

- допустимая температура окружающего воздуха: от минус 60 0С до плюс 40 0С;

- относительная влажность: не более 75 % при 15 0С;

- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа.

      - Оборудование должно быть устойчивым к транспортированию в упаковке при температуре окружающей среды от минус 40 0С до плюс 65 0С.

      - Оборудование должно выдерживать вибрационные воздействия при транспортировании в упаковке, ускорением 29,4 м/с² и транспортную тряску с ускорением до 25 м/с² при частоте 80–120 ударов в минуту.

    - Требования к конструкции

      - Конструкция машины должна обеспечивать необходимый запас прочности и быть рассчитанной на восприятие постоянных, длительных и кратковременных нагрузок и их сочетаний.

      - Конструктивное решение оборудования должно обеспечивать пожаробезопасность, надежность и долговечность изделия, а также безопасность работающих при монтаже и эксплуатации.

      - Конструкцией оборудования должно быть предусмотрено исключение самопроизвольного ослабления или разъединения креплений сборочных единиц и деталей, а также исключение перемещения подвижных частей за пределы, предусмотренные конструкцией, если это может повлечь за собой создание опасной ситуации.

      - Конструкцией органов управления должно быть предусмотрено исключение их самопроизвольного включения.

      - Крепежные детали должны быть надежно предохранены от самопроизвольного раскрепления и рассоединения.

      - Конструкцией должно быть предусмотрено обеспечение возможности перевозки оборудования любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

      - Конструкция, места расположения строповых устройств, элементы для строповки должны соответствовать требованиям конструкторской документации.

    - Требования к покрытию и внешнему виду

      - Внешний вид, цвет и качество поверхностей оборудования и его составных частей должны соответствовать требованиям конструкторской документации, рабочим чертежам и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

      - Механическая обработка деталей должна выполняться по размерам, предельным отклонениям и с шероховатостью поверхности, указанными в чертежах.

      - Все острые углы на деталях, кроме оговоренных особо, должны быть притуплены, заусенцы зачищены.

      - На поверхности изделий не должны быть дефекты (царапины, задиры, вмятины и другие механические повреждения) ухудшающие товарный вид изделия.

      - На обработанных поверхностях не допускаются надрезы, забоины, задиры и другие механические повреждения, снижающие прочность и долговечность деталей.

      - Поверхности металлических деталей перед окраской должны быть очищены от ржавчины, окалины и масла.

      - Защитно-декоративные и лакокрасочные покрытия должны обеспечивать сохранность поверхностей и коррозионную стойкость деталей и сборочных единиц при хранении и эксплуатации.

      - Машина должна иметь защитное покрытие, соответствующее требованиям не ниже класса VI по ГОСТ 9.032 и ГОСТ 9.301.

      - Машина должна быть окрашена в контрастный цвет по сравнению с фоном окружающей среды.

    - Требования к сварным соединениям

      - Сварные соединения должны выполняться по чертежам сварных единиц, конструктивные элементы швов при ручной электродуговой сварке должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264 и ГОСТ 11534.

      - Сварные швы должны быть равномерной толщины, без перекосов, зачищены от окалины, брызг и должны иметь плавный переход к основному металлу, не должны иметь трещин, прожогов, не заделанных кратеров и шлаковых включений.

    - При изготовлении машины должно быть обеспечено его соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

      - Изготовление оборудования должно осуществляться средствами, обеспечивающими качественное проведение работ. При этом изготовитель должен обеспечить соответствие деталей рабочим чертежам и настоящим техническим требованиям.

      - Машина должна быть полностью готова к работе и работоспособным непосредственно после монтажа на месте эксплуатации, при условии соблюдении правил хранения, транспортирования и указаний эксплуатационной документации.

      - Конструктивное исполнение должно обеспечивать:

- максимальное удобство обслуживания оборудования и его рабочих органов;

- возможность дистанционного контроля хода и характеристик рабочего процесса;

- возможность замены рабочих органов, быстроизнашивающихся составных частей и деталей в рабочих условиях;

- возможность осмотра оборудования во время останова и непосредственного или косвенного наблюдения за работой основных рабочих устройств.

      - Конструкция должна быть технологичной: удовлетворять технологическим требованиям, надежной в течение предусмотренного технической документацией срока службы, обеспечивать безопасность при изготовлении, монтаже и эксплуатации, предусматривать возможность осмотра и ремонта.

    - Оборудование должно отвечать нормам технологичности по ГОСТ 24444 и ГОСТ 14.201.

    - Допускаемые уровни звукового давления не должны превышать значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

| Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими | Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБ А |
| --- | --- |
| 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |

    - Максимальное полное среднеквадратичное значение корректированного виброускорения не должно превышать 0,5 м/с2 для локальной и 0,1 м/с2 для общей вибрации.

    - Требования к электрооборудованию

      - Электрооборудование машины должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0.

      - Оборудование должно сохранять работоспособность при отклонении напряжения питающей сети  10% от номинальной величины и при изменении частоты в пределах  2%.

      - Электрические соединения должны осуществляться с использованием средств, которые обеспечивают надежное электрическое и механическое соединение. Провода и кабели должны быть без изломов и оголения, нарушения изоляции.

      - В электрооборудовании должна быть предусмотрена защита от короткого замыкания.

Все проводники должны быть защищены от коротких замыканий, за исключением нейтрального или защитного провода.

      - Электропроводка в местах перехода через острые углы и кромки деталей, а также шарнирные соединения должна иметь дополнительную изоляцию от механических повреждений.

      - Монтаж и крепление электропроводки должны исключать возможность повреждения ее изоляции.

      - Изделие должно исключать возникновение риска поражения электрическим током от доступных частей или частей, которые становятся доступными после снятия защитных элементов (крышек, съёмных панелей и т. д.) вручную.

      - При выходе изделия из строя не должно происходить выделения тепловой энергии, достаточной для возгорания штатного оборудования.

  - Требования к материалам

    - Материалы и комплектующие изделия, применяемые для производства продукции, должны соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов.

    - Качество и основные характеристики материалов, деталей и компонентов должны подтверждаться документами о качестве или сертификатами соответствия, выданными в установленном порядке.

    - При отсутствии документов о качестве на конкретный материал и изделия все необходимые испытания должны быть проведены при изготовлении изделий.

    - Транспортирование и хранение материалов должны проводиться в условиях, обеспечивающих сохранность от повреждений, а также исключающих возможность подмены.

    - Перед использованием материалы и компоненты должны пройти входной контроль в соответствии с порядком, установленным на предприятии-изготовителе, исходя из требований ГОСТ 24297.

  - Требования надежности и ремонтопригодности

    - Назначенный срок службы должен быть не менее 5 лет.

      - Средний ресурс до капитального ремонта не менее 9000 ч.

    - Отказом оборудования является нарушение его работоспособного состояния, связанное с отказом любой составной части, повлекшее за собой отклонение режимов работы за пределы, установленные в настоящих технических условиях.

    - Конструкция изделий должна быть ремонтопригодной и обеспечивать: доступность осмотра и проверки мест крепления соединений, замену неисправных устройств (оборудования) без общего демонтажа, взаимозаменяемость оборудования и устройств однотипного назначения.

  - Комплектность

    - Комплектность поставки изделий должна соответствовать конструкторской документации и условиям заказа.

    - В состав поставки каждого изделия должны входить паспорт, эксплуатационные (руководство по эксплуатации) документы по ГОСТ 2.601.

    - Вид эксплуатационного документа устанавливается изготовителем.

  - Маркировка

    - Каждое изделие должно иметь маркировку.

    - Маркировка должна быть нанесена на шильдик, прикрепляемый к корпусу изделия.

    - Маркировка должна содержать:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- адрес и наименование предприятия-изготовителя;

- наименование или условное обозначение;

- номинальные значения параметров (напряжение питания и др.);

- дата выпуска;

- обозначение настоящих ТУ.

    - Маркировка должна быть четкой и легко читаемой.

    - Информация должна быть изложена на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства-члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в)-члена(ов) Таможенного союза.

    - Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: «Хрупкое. Осторожно» и предупредительной надписи «Не бросать».

  - Упаковка

    - Изделия в упаковке должны быть защищены от механических повреждений и прямого воздействия влаги, пыли, грязи и солнечной радиации при транспортировании, хранении и осуществлении погрузочно-разгрузочных работ.

    - Для упаковки используется стрейч пленка по ГОСТ 25951.

    - Техническая документация должна упаковываться в пакет из полиэтилена по ГОСТ 10354 и укладываться вместе с ЗИП в ящик из картона.

    - Допускаются по согласованию с потребителем другие материалы и способы упаковывания, не ухудшающие товарный вид изделий в процессах транспортирования и хранения.

    - При отгрузке изделий в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности упаковка должна производиться с учетом требований ГОСТ 15846.

# Требования безопасности

- Изделия должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящих технических условий, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 12.2.007.0 по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

- Машина должна обеспечивать требования безопасности при изготовлении, монтаже, эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении.

- Требования безопасности  по эргономике по ГОСТ 12.2.049.

- Пожарная безопасность машины должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004.

- Оборудование должно быть сконструировано и изготовлено таким образом, чтобы в нормальных условиях и при возникновении неисправностей оно не представляло опасности.

- Машина должна быть снабжена устройствами безопасности и блокировки, предохраняющими ее основные узлы от перегрузок и исключающими несовместимое одновременное движение механизмов.

- Конструкцией изделий должно быть предусмотрено исключение самопроизвольного ослабления или разъединения креплений сборочных единиц и деталей.

- Требования к электробезопасности на производстве по ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.2.007.0.

- Изделия должны изготавливаться в производственных помещениях, оборудованных местной вытяжкой и общеобменной вентиляцией.

- Допустимые уровни шума при работе - по ГОСТ 12.1.003.

- Параметры вибрации на рабочих местах - согласно ГОСТ 12.1.012.

# Требования защиты окружающей среды

  - Изделия и материалы, используемые при изготовлении машины, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежать утилизации обычным для подобной продукции порядком.

  - Содержание вредных веществ в рабочей зоне не должно превышать предельно допустимых концентраций.

  - По истечении срока службы изделия утилизируются путем разборки.

  - Утилизация отходов– согласно СанПиН 2.1.7.1322-03.

# Правила приёмки

  - Для проверки соответствия изделий требованиям настоящих ТУ должны производиться следующие контрольные испытания:

- приемо-сдаточные;

- периодические;

- типовые.

  - Приемо-сдачным испытаниям должен подвергаться каждое изделие.

    - Контролируемые параметры при осуществлении приемочных испытаний:

- проверка внешнего вида, соответствия рабочим чертежам, качества сборки и покрытий;

- проверка электрооборудования;

- функциональные испытания (работоспособность);

- качество комплектности, маркировки, упаковки.

    - При несоответствии требованиям хотя бы по одному показателю изделие бракуется. По отбракованным изделиям необходимо принять возможные меры по устранению дефектов.

  - Периодическим испытаниям должно подвергаться одно изделие любого исполнения из числа прошедших приемосдаточные испытания не реже одного раза в три года серийного выпуска при годовом выпуске свыше 10 шт. и не реже одного раза в пять лет при годовом выпуске 10 шт. и менее.

    - Контролируемые параметры при осуществлении периодических испытаний:

- показатели надежности и ремонтопригодности;

- измерение параметров и характеристик (габаритные, присоединительные и установочные размеры; масса, шум, вибрация);

- испытания на функционирование при отклонениях питающего напряжения;

- испытание на устойчивость к внешним механическим и климатическим воздействиям.

    - При неудовлетворительных результатах приемку установок прекращают до выяснения причин дефектов.

  - Типовые испытания осуществляют при изменении конструкции и конструктивных параметров изделий, материалов, составных частей или технологии их изготовления, а также – при внедрении в производство новых модификаций.

При типовых испытаниях осуществляется контроль по всем параметрам.

# Методы контроля

  - Условия проведения контроля.

    - Испытания должны проводиться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150:

- температура окружающего воздуха: (20±10) 0С;

- относительная влажность воздуха: от 45 до 80%;

- атмосферное давление: от 630 до 800 мм рт. ст.

    - Перед проведением испытаний каждая машина должна быть проверена на полноту комплектации.

    - Все действия, связанные с проверкой, выполняют в соответствии с руководством по эксплуатации и рабочими чертежами.

  - Работоспособность оорудования в предельных климатических условиях обеспечивается конструктивным исполнением. Работоспособность проверяют путем включения и проведения цикла работы.

  - Функциональные испытания проводят путем проведения цикла работы.

  - Контроль линейных размеров и отклонений от номинальных значений, отклонений формы и расположения поверхностей конструкции от проектных надлежит осуществлять по ГОСТ 26433.0 измерительными средствами, обеспечивающими необходимую точность измерения.

  - Контроль механически обработанных поверхностей оборудования следует производить по ГОСТ 9378.

  - Цвет, внешний вид, правильность сборки, отсутствие повреждений оборудования и его соответствие рабочей документации определяют визуально при дневном рассеянном освещении.

  - Контроль качества защитных покрытий по ГОСТ 9.302.

  - Проверку работоспособности при отклонениях напряжения от номинального проводят путем подачи соответствующего напряжения через автотрансформатор. Результаты проверки считаются положительными, если не произошли сбои и не обнаружены неисправности.

  - Проверка электрооборудования - по ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ Р 51838. Контроль заземления осуществляется визуально.

  - Проверку показателей надежности проводят на основе анализа данных подконтрольной эксплуатации.  Контроль среднего ресурса до капитального ремонта проводят по результатам обработки статистической информации, поступившей от предприятий-потребителей, сведений, полученных во время эксплуатации, и непосредственных наблюдений за работой оборудования.

  - Проверку уровня вибрации и шума проводят по ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.012.

  - Проверку соответствия оборудования требованиям, характеризующим качество выполнения им заданных операций, рекомендуется проводить на работающем оборудовании или в условиях, имитирующих эксплуатационные.

  - Качество комплектности, маркировки, упаковки проверяют визуально.

  - Проверка основных материалов, применяемых при изготовлении, на соответствие их требованиям стандартам и техническим условиям должна проводиться по методам, установленным заводом-изготовителем при входном контроле.

# Транспортирование и хранение

  - Транспортирование

    - Транспортирование машины может производиться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

    - Во время погрузо-разгрузочных работ и транспортирования продукция не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

    - Способ установки на транспортирующее средство должен исключать   перемещение.

  - Хранение

    - Машина должна быть защищена от атмосферных воздействий.

    - При длительном хранении оборудование должно находиться в крытом складском помещении при:

- температуре окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 40 °С;

- относительной влажности до 80%;

- отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металлов, а также развитие микроорганизмов, способствующих образованию плесени.

# Указания по эксплуатации

  - При монтаже, эксплуатации и утилизации следует руководствоваться эксплуатационной документацией на смеситель.

# Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие машины настоящим техническим условиям при соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи.

# Приложение А

(информационное)

Перечень документов, на которые даны ссылки

| ГОСТ 2.114-2016 | ЕСКД. Технические условия |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.601-2013 | Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы |
| ГОСТ 9.014-78 | Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования |
| ГОСТ 9.032-74 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения |
| ГОСТ 9.301-86 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования |
| ГОСТ 9.302-88 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля |
| ГОСТ 12.1.003-2014 | ССБТ. Шум. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.012-2004 | ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.019-2017 | ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты |
| ГОСТ 12.2.003-91 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.4.026-2015 | ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний |
| ГОСТ 14.201-83 | Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие требования |
| ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 9378-93 | Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия |
| ГОСТ 10354-82 | Пленка полиэтиленовая. Технические условия |
| ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 15846-2002 | Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение |
| ГОСТ 24297-2013 | Входной контроль продукции. Основные положения |
| ГОСТ 24444-87 | Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности |
| ГОСТ 25951-83 | Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия |
| ГОСТ 26433.0-85 | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения |
| ГОСТ 30893.1-2002 | Основные нормы взаимозаменяемости. Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанными допусками |
| ГОСТ Р 51838-2012 | Безопасность машин. Электрооборудование производственных машин. Методы испытаний |
| ТР ТС 010/2011 | О безопасности машин и оборудования |

# Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |